БИЛЕТЫ

для проверки знаний работников

подрядных организаций по эксплуатации опасных производственных объектов

ООО «РН - Юганскнефтегаз», на которых используются подъемные сооружения,

предназначенные для подъема и перемещения грузов

Разработчик: Управление по работе с подрядными

организациями ООО «РН – Юганскнефтегаз

Нефтеюганск – 2021г.

# БИЛЕТ № 1

- На какие краны не распространяются Правила ФНП ПС? (п.3 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- На грузоподъемные краны всех типов.

- На мостовые краны-штабелеры.

- На манипуляторы, используемые в технологических процессах.

- На краны-трубоукладчики.

- На строительные подъемники.

- Выполнение погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями на ОПО с применением ПС должно осуществляться в соответствии: (п.98 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- С технологическими картами.

- С проектом производства работ.

- С технологическими инструкциями предприятия-изготовителя.

- С инструкциями по охране труда.

- В каком случае, при внеочередном полном техническом освидетельствование ПС, проводятся только статические испытания? (п.166 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- После замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа.

- После замены грузозахватного органа.

- После реконструкции (модернизации) ПС.

- После замены стрелы.

- Разрешается ли опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины? (п.125 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Разрешается.

- Не разрешается.

- Разрешается, при условии обеспечения безопасности работы.

- Разрешается, при наличии в кузове или кабине автомашины безопасного места для работника.

- Укажите периодичность осмотра в процессе эксплуатации траверс, клещей, захватов и тары (п.224 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Каждые 10 дней.

- Перед началом работ.

- Каждый месяц.

- Не реже чем 1 раз в три месяца.

- Разрешается ли, в организациях, где производство работ с применением ПС выполняется на одном участке (цехе), возлагать обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии и ответственного за безопасное производство работ на одного специалиста? (п.22 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Нет, не разрешается.

- Только в случае необходимости, по указанию главного инженера.

- Разрешается.

- Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло: (п.109 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не менее 0,25 м.

- Не менее 0,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не менее 1 м.

- При соблюдении какого расстояния между стрелой крана и неотключенными контактными проводами городского транспорта может производиться работа крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить это расстояние при подъеме стрелы? (п. 112 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не менее 0,5 м.

- Не менее 1 м.

- Расстояние не регламентировано.

- Работа крана под контактными проводами городского транспорта запрещена.

- Каково минимальное расстояние отлета падающего груза, перемещаемого ПС на высоте до 10м? (прил.2, табл.1 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- 2 м.

- 4 м.

- 1 м.

- 10 м.

- Кто должен быть ознакомлен (под роспись) с проектом производства работ до начала производства работ с использованием кранов? (п.158 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля.

- Лица, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики (операторы), машинисты подъемников, рабочие люльки и стропальщики.

- Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, обслуживающий персонал крана.

- Технический руководитель организации, руководитель службы охраны труда и промышленной.

# БИЛЕТ № 2

- Складирование грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках должно выполняться: (п.99 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- По технологическим картам.

- По проекту производства работ.

- По технологическим инструкциям.

- По инструкциям по охране труда.

- Требуется ли оформление наряда-допуска на установку и работу кранов стрелового типа, подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50В? (п.112 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не требуется.

- Требуется только при напряжении более 220 В.

- Требуется только на расстоянии менее 10 м.

- Требуется.

- Какой нагрузкой (по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности) проводятся статические испытания крана? (п.171 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- 10% для ПС всех типов (кроме подъемников).

- 115 % для ПС всех типов (кроме подъемников).

- 120% для ПС всех типов (кроме подъемников).

- 125%  для ПС всех типов (кроме подъемников).

- При каком числе видимых обрывов проволок на участке канатного стропа, длиной 3d (где d - диаметр каната, мм), выполненного из каната двойной свивки, данный строп подлежит браковке? (п.271, табл.3 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020)

- 4.

- 3.

- 2.

- 1.

- Каково минимальное расстояние от оси ближайших опор стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпанного суглинистого грунта и глубине котлована 4 м? (прил.1, табл.2 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- 2 м.

- 4 м.

- 3 м.

- 5 м.

- 1 м.

- Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, должны соответствовать следующим требованиям: (п.25 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Быть обученными при необходимости и пройти инструктаж.

- Пройти в установленном порядке аттестацию на знание правил безопасности в НГП.

- Знать критерии надежности применяемых ПС.

- Знать критерии работоспособности применяемых ПС.

- При какой скорости ветра, работы ПС, установленных на открытом воздухе, необходимо прекращать? (п.132 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- При скорости ветра, превышающей 25 м/сек.

- При скорости ветра, превышающей 20 м/сек.

- При скорости ветра, превышающей 15 м/сек.

- При скорости ветра, превышающей предельную.

- При скорости ветра, превышающей предельно допустимую скорость, указанную в паспорте ПС.

- Укажите высоту перил ограждения люльки (кабины), выбираемой для транспортирования людей. (п.237 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не менее 1000 мм по всему периметру пола люльки.

- Не менее 950 мм по всему периметру пола люльки.

- Не менее 1100 мм по всему периметру пола люльки.

- Не менее 1050 мм по всему периметру пола люльки.

- Укажите необходимое расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди (п.105ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не менее 1 м.

- Не менее 0,5 м.

- Не менее 2 м.

- Не менее 1.5 м.

- Кем определяется время действия наряда-допуска при работе ПС в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов? (п.112 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Организацией, проводившей работы.

- Организацией, проводившей работы совместно с организацией, выдавшей наряд-допуск.

- Главным инженером организации, проводившей работы.

- Специалистом, ответственным за безопасное производство работ.

- Организацией, выдавшей наряд допуск.

# БИЛЕТ № 3

- Установка ПС в зданиях, на открытых площадках и других участках производства работ должна проводиться в соответствии: (п.100 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- С технологическими картами.

- С проектом производства работ.

- С руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС и требованиями настоящих ФНП ПС.

- С паспортом подъемного сооружения.

- При кантовке груза стропальщик должен находиться сбоку от кантуемого груза на расстоянии: (п.114 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Равном высоте груза.

- Равном высоте груза плюс 0,5 метра.

- Равном высоте груза плюс 1,5 метра.

- Равном высоте груза плюс 1 метр.

- Запрещено находиться возле кантуемого груза.

- При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: (п.114 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 10- 15 см.

- Горизонтальное перемещение груза должно осуществляться на 250 мм выше встречающихся на пути предметов.

- Начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 0,2 – 0,3 м.

- Не допускается нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки.

- Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути и строениями, расположенными на высоте до 2 м от уровня земли или рабочих площадок, должно быть: (п.105 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не менее 0,5 м.

- Не менее 0,6 м.

- Не менее 0,4 м.

- Не менее 0,7 м.

- Динамические испытания ПС проводятся грузом, масса которого превышает его паспортную грузоподъемность: (п.179 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- На 10 процентов.

- На 15 процентов.

- На 25 процентов.

- На 50 процентов.

- Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары и специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами) записывается в специальный журнал учета и осмотра: (п.137 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Специалистом, выдавшим разрешение на пуск в работу ПС.

- Специалистом, ответственным за безопасное производство работ.

- Уполномоченным представителем Ростехнадзора.

- С какой периодичностью должно проводиться частичное техническое освидетельствование ПС? (п.165 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не реже одного раза в 6 месяцев.

- Не реже одного раза в 12 месяцев.

- Не реже одного раза в 4 года.

- Не реже одного раза в 3 года.

- Не реже одного раза в 3 месяца.

- Эксплуатирующая организация не должна допускать ПС в работу, если при проверке установлено, что: (п.251 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Ответственным за безопасное производство работ с применением ПС, назначен только один специалист.

- До окончания срока технического освидетельствования ПС остался один месяц.

- Отсутствуют сведения о постановке ПС на учет в органах местного самоуправления.

- Обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом.

- Укажите наименьшее расстояние от стрелы ПС во время работы до проводов линии электропередачи, находящихся под напряжением свыше 220 до 400 кВ: (прил.1, табл.3 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- 5,0 м.

- 10,0 м.

- 1,0 м.

- Правилами не регламентировано.

- Для каких ПС проводится экспертиза промышленной безопасности? (п.258 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Только для грузовых строительных подъемников.

- Только для ПС, которые не подлежат учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.

- Только для ПС, которые подлежат учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.

- Для всех типов ПС.

# БИЛЕТ № 4

- В процессе выполнения работ с применением ПС разрешается: (п.115 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Освобождать защемленные грузом стропа с применением ПС.

- Применять оттяжки для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения.

- Оттягивать груз во время его подъема, перемещения и опускания.

- Выравнивать перемещаемый груз руками, а также изменять положения стропов на подвешенном грузе.

- С какой периодичностью проводится осмотр состояния рельсовых путей крановщиком (оператором) под руководством инженерно-технического работника, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии? (п.208 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Один раз в 24 месяца.

- После каждых 24 смен работы.

- Перед началом каждой смены.

- По окончании каждой смены.

- Результаты технического освидетельствования ПС записываются в его паспорт: (п.189 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020№ 461 от 26.11.2020).

- Специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, проводившим освидетельствование.

- Специалистом, выдавшим разрешение на пуск в работу ПС.

- Специалистом, ответственным за безопасное производство работ.

- Уполномоченным представителем Ростехнадзора.

- При каком условии кантовка груза ПС производится только под руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС? (п.114 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- При массе груза более 25 процентов от паспортной грузоподъемности ПС.

- При массе груза более 50 процентов от паспортной грузоподъемности ПС.

- При массе груза более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС.

- Кантовка груза ПС при отсутствии ИТР, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, запрещается.

- При совместной работе ПС на строительном объекте расстояние по горизонтали между перемещаемыми грузами должно быть: (п.160 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора 461 от 26.11.2020).

- Не менее 4 м.

- Не менее 5 м.

- Не менее 3 м.

- Не менее 1 м.

- На какие подъёмные сооружения распространяются Правила (ФНП ПС)? (п.2 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Краны-трубоукладчики.

- Лифты.

- Автопогрузчики.

- Канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы.

- Каким образом, для управления ПС и их обслуживания, эксплуатирующая ПС организация назначает машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)? (п.151 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Внутренним распорядительным актом.

- Указанием по цеху.

- Устным указанием по организации.

- Правилами не регламентировано.

- Установка кранов, передвигающихся по надземному рельсовому пути, должна производиться с соблюдением следующих требований: (п.104 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Расстояние от верхней точки крана до потолка здания должно быть не менее 0,1 м.

- Расстояние от верхней точки крана до нижнего пояса стропильных ферм должно быть не более 200 мм.

- Расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования должно быть не менее 0,2 м.

- Расстояние от выступающих частей торцов крана до стен здания и перил проходных галерей должно быть не менее 100 мм.

- Разрешено ли заменять, установленный на ПС, стальной канат крестовой свивки на канат односторонней свивки? (п.191 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Разрешается.

- Допускается.

- Разрешается замена канатов, изготовленных по международным стандартам.

- Разрешается, если он имеет диаметр, равный диаметру заменяемого каната

- Запрещается.

- При работе подъемника, при подъеме люльки до 10 метров, связь между персоналом в люльке и крановщиком (оператором) должна поддерживаться непрерывно:  (п.205 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020№ 461 от 26.11.2020).

- Знаковой сигнализацией.

- Радиосвязью.

- Голосом.

- Телефонной связью.

# БИЛЕТ № 5

- В каком случае стропальщик при подъеме и опускании груза может находиться возле груза? (п.114 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Если груз поднят на высоту не более 1 м от уровня площадки.

- Если груз поднят на высоту не более 1,5 м от уровня площадки.

- Если груз поднят на высоту не более 2 м от уровня площадки.

- Если груз поднят на высоту, не превышающую рост стропальщика.

- Запрещается эксплуатация стропов со следующими дефектами и повреждениями металлических элементов (колец, петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев): (п.274 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Износом поверхности элементов, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 5 процентов.

- Наличием местных вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 7 процентов.

- Повреждением резьбовых соединений и других креплений.

- Наличием остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 2 процента.

- Находящиеся в эксплуатации ПС должны быть снабжены табличками с обозначениями: (п.121 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований.

- Заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствования.

- Заводского номера ПС, регистрационного номера, паспортной грузоподъемности.

- Оценку работоспособности стальных канатов, цепей, рельсовых путей, грузозахватных приспособлений при проведении технического освидетельствования выполняют: (п.190 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Согласно данным паспорта ПС.

- Согласно инструкции по охране труда.

- Согласно методикам и браковочным показателям, приведенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, а при их отсутствии - согласно требованиям настоящих ФНП.

- Согласно требованиям, устанавливаемым ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- С какой нагрузкой должны быть проведены статические испытания грузозахватного приспособления, после его ремонта? (п.222 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- С нагрузкой, составляющей 50 процентов по отношению к его номинальной паспортной грузоподъемности.

- С нагрузкой, составляющей 100 процентов по отношению к его номинальной паспортной грузоподъемности.

- С нагрузкой, составляющей 110 процентов по отношению к его номинальной паспортной грузоподъемности.

- С нагрузкой, составляющей 125 процентов по отношению к его номинальной паспортной грузоподъемности.

- С какой периодичностью должно проводиться полное техническое освидетельствование ПС для обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорных установок? (п.165 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не реже одного раза в 8 лет.

- 1 раз в 5 лет.

- Не реже одного раза в 3 года.

- Устанавливается территориальным органом Ростехнадзора.

- Не подлежат учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, следующие ПС: (ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020 п. 144).

- Краны стрелового типа с постоянным вылетом.

- Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно.

- Мостовые краны-штабелеры.

- Краны-трубоукладчики.

- Верно все выше перечисленное.

- Плановая проверка состояния рельсовых путей ПС проводится: (п.209 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не реже одного раза в 6 месяцев.

- Ежедневно.

- Не реже одного раза в 12 месяцев.

- 1 раз в 10 дней крановщиком.

- ПС должны быть установлены таким образом, чтобы стрелы кранов, при их повороте или перемещении, находились выше встречающихся на пути оборудования и предметов: (п.102 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не менее чем на 0,5 м.

- Не менее чем на 0,25 м.

- Не менее чем на 1 м.

- Не менее чем на 300 мм.

- Могут ли мостовые краны (с имеющихся на кране площадок) быть применены для производства строительных, малярных и других работ? (п.120 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Не могут, это запрещено правилами (ФНП ПС).

- Могут, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.

- Могут, по наряду-допуску, определяющему меры безопасности.

# БИЛЕТ № 6

- Что должно быть предпринято в случае, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления (места управления) и между оператором (крановщиком) и стропальщиком отсутствует радио– или телефонная связь? (п.153 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков.

- Должен быть назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ.

- Должны быть разработаны условные обозначения для передачи сигнала.

- Должен быть разработан план действий для крановщика и стропальщика.

- Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему ПС? (п.152 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- После прохождения вводного инструктажа.

- Перед допуском к работе.

- После прохождения целевого инструктажа.

- Перед проведением первичного инструктажа на рабочем месте.

- Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары записывается: (п.137 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- В паспорт грузозахватного приспособления, тары.

- В журнал учета и периодического осмотра СГП и тары.

- Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации.

- Наносится непосредственно на бирку грузозахватного приспособления, тары.

- В каких случаях разрешается погрузка пакетов металлопроката или труб за металлические скрутки, стяжки пакетов? (п.126 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Если скрутки выполнены из мягкой стальной проволоки и их не менее четырех.

- Если по техническим условиям на строповку они являются «хомутами».

- Запрещается во всех случаях.

- Если подъем и перемещение пакетов металлопроката или труб выполняют с помощью траверсы, крюки которой застропованы в скрутки.

- Если они применяются всего для двух последующих перегрузок: например, для загрузки в полувагон и последующей разгрузки.

- В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками? (п.116 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- В случаях, когда масса груза не превышает ½ грузоподъемности ПС.

- В случаях, когда поднятый груз удален от стен здания и выступающих частей оборудования.

- В случаях, когда разворот выполняет специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

- В случаях, когда разворот груза выполняют в кузове автомобиля или полувагона

- В случаях, когда груз поднят на высоту не более 1 м.

- Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем? (п.112 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Разработчик ППР.

- Эксплуатирующая организация.

- Специализированная организация.

- Владелец линии электропередачи.

- Определение порядка работы не требуется, поскольку изолированный кабель безопасен.

- С какой периодичностью в процессе эксплуатации следует осматривать съемные грузозахватные приспособления, используемые реже, чем один раз в 10 дней? (п.224 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- При проведении плановых полных технических освидетельствований ПС, с которыми они применяются.

- Перед началом работ.

- Каждые 10 дней.

- Каждый месяц.

- Один раз в год.

- Каким видом приспособлений в эксплуатирующей организации должны быть обеспечены ее стропальщики, с целью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов строповки? (п.122 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Кувалдами, молотками, ломами и прочим инструментом.

- Канатными и цепными стропами, соответствующими массе перемещаемых грузов..

- Испытанными и маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующей массе и характеру перемещаемых грузов.

- Определяется технологическими процессами транспортировки грузов, принятыми в эксплуатирующей организации.

- Какие требования должны соблюдаться при перемещении груза ПС? (п.114 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- Начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не менее 500 см.

- Горизонтальное перемещение груза должно осуществляться на 0,25 м выше встречающихся на пути предметов.

- Запрещается подъем груза, масса которого неизвестна.

- Не допускается нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1 м от уровня площадки.

- С какой нагрузкой должны быть проведены статические испытания грузовой тары, после её ремонта? (п.222 ФНП ПС Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020).

- С нагрузкой, составляющей 50 процентов от разности масс брутто и нетто, указанных в характеристиках тары.

- С нагрузкой, составляющей 100 процентов от разности масс брутто и нетто, указанных в характеристиках тары.

- С нагрузкой, составляющей 110 процентов от разности масс брутто и нетто, указанных в характеристиках тары.

- С нагрузкой, составляющей 125 процентов от разности масс брутто и нетто, указанных в характеристиках тары.

# Ответы

на билеты для проверки знаний работников

подрядных организаций по эксплуатации опасных производственных объектов

ООО «РН - Юганскнефтегаз», на которых используются подъемные сооружения,

предназначенные для подъема и перемещения грузов

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Используемые нормативные документы:

1. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Начальник Управления по работе

с подрядными организациями

ООО «РН-Юганскнефтегаз»							                 А.В. Белов

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

по промышленной безопасности,

охране труда и окружающей среды

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

______________ С.В. Буров

«_____» __________ 2021 г.