БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по проведению работ по обрубке (обрезке) сучьев

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

БИЛЕТ   № 1

Вопрос 1. В каких случаях необходимо прекратить работу по обрубке сучьев?(1)

Ответ:

1.Во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане

(видимость менее 50 м)

2. При радиационной  опасности

3. При химической опасности

4. При аварийном предупреждении.

5. Верно все выше перечисленное

Вопрос 2. Разрешается ли обрезать (обрубать) сучья мотоинструментом в темное время суток? (1)

Ответ:

1. Разрешается

2. Не разрешается

3. Разрешается в случае крайней необходимости

4. Не регламентируется

Вопрос 3. Что необходимо сделать при обнаружении во время осмотра и пробного пиления неисправностей и невозможности их устранения своими силами? (1)

Ответ:

1. По возможности продолжить работу

2. Прекратить работу

3. Доложить мастеру о неисправности

4. Верно 1 и 2

5. Верно 2 и 3

Вопрос 4. Каково правильное положение обрубщика при производстве работ?  (1)

Ответ:

1. На противоположной от обрубаемой стороны дерева

2. На обрубаемой стороне дерева.

3. Должен занять устойчивое положение

4. Верно 1 и 3

5. Верно 2 и 3

Вопрос 5. Каковы требования безопасности перед началом работы?  (1)

Ответ:

1.Бригадиру (звеньевому) уточнить с мастером особенности обрубки (обрезки) сучьев на данной лесосеке, опасные зоны и иные требования безопасности, указанные в технологической карте на рубку леса, с которой бригада знакомится до начала работ.

2.Без разрешения мастера самовольно не изменять установленный порядок выполнения работ.

3.Проверить комплектность, исправность, одеть спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления и постоянно использовать их в работе.

4. Проверить исправность инвентаря: топор насажен и расклинен, лезвие отточено (угол насадки 84 градуса, топорище из сухой древесины твердых пород, без зацепов и заусенец), пила (сучкорезка) в заправленном состоянии, с направленной пильной цепью, с исправными средствами защиты.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 6. Каков правильный угол насадки топора?  (1)

Ответ:

1. 90 градусов

2. 85 градусов

3. 86 градусов

4. 100 градусов

5. Нет правильного ответа

Вопрос 7.  На какое расстояние запрещается подходить к рабочему, производящему обрубку (обрезку) сучьев? (1)

Ответ:

1.  5 метров

2. 4 метра

3. 3 метра

4. 2 метра

5. 1 метр

Вопрос 8. Как  проверяется инвентарь на исправность?  (1)

Ответ:

1. Топор насажен и расклинен

2. Лезвие отточено (угол насадки 84 градуса)

3. Топорище из сухой древесины твердых пород, без зацепов и заусенец)

4. Пила (сучкорезка) в заправленном состоянии, с направленной пильной цепью, с исправными средствами защиты.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 9. На каком расстоянии от стены леса семенных куртин и отдельных деревьев необходимо производить сбор сучьев подборщиком? (1)

Ответ:

1. не ближе 50м

2. не ближе 25 м

3. не ближе 20 м

4. не ближе 15м

5. не ближе 10 м

Вопрос 10. Что запрещается делать во время грозы? (1)

Ответ:

1. Прятаться под деревьями, прислоняться к их стволам.

2. Находиться возле и под ЛЭП

3.Подходить ближе 10 м к отдельно стоящим деревьям, столбам, вышкам, молниеотводам, высоким камням

4. Находиться на вершине возвышенности, а также ближе 10 м от машин и механизмов.

5. Верно все вышеперечисленное

БИЛЕТ   № 2

Вопрос 1. Что необходимо выполнить при заводке бензосучкорезки (бензопилы)? (1)

Ответ:

1. Удалить от нее посторонних лиц на расстояние не менее 1,5 м

2. Поставить бензосучкорезку упором на твердый предмет, а бензопилу на ровную площадку так, чтобы зубья цепи не касались окружающих предметов

3. Занять устойчивое положение тела, резким рывком стартера на себя завести двигатель; прогреть двигатель на малых оборотах

4. Пробным пилением убедиться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе инструмента.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 2. Разрешается ли обрубать (обрезать) сучья, на которые опирается дерево? (1)

Ответ:

1. Разрешается

2. не разрешается

3. Не разрешается без принятия необходимых мер, предупреждающих осадку ствола

4. Не регламентируется

Вопрос 3. Разрешается ли производить ремонт и заправку горючим при работающем двигателе?  (1)

Ответ:

1. Только в дневное время.

2. Разрешается

3. Разрешается при производственной необходимостти

4. Запрещается

Вопрос 4. Что необходимо выполнить при зажиме пильного аппарата в резе?  (1)

Ответ:

1. Резким движением выдернуть пильный аппарат

2. Плавно выдернуть пильный аппарат

3. Выключить двигатель и после этого освободить пильный аппарат.

4. Правилами не регламентируется

Вопрос 5. На какое расстояние запрещается подходить к отдельно стоящим деревьям, столбам, вышкам, молниеотводам, высоким камням во время грозы?  (1)

Ответ:

1. Ближе 5 метров

2. Ближе 10 метров

3. Ближе 15 метров

4. Ближе 20 метров

5. Ближе 25 метров

Вопрос 6.  На отрезки какой длины необходимо раскряжевать валежник  при сплошных рубках, когда сбор сучьев на лесосеке по окончании трелевки леса производится механизированным способом? (1)

Ответ:

1. 1-2 метра

2. 3-4 метра

3. 4-5 метра

4. 5-6 метра

5. 6-7 метра

Вопрос 7. Правила безопасности при производстве работ по обрубке сучьев?  (1)

Ответ:

1.Наводить режущую часть на сук необходимо плавно, без рывков и ударов во избежание отскакивания пильного аппарата.

2. При обрезке сучьев соблюдать правило скольжения и опоры пилы о ствол.

3.Для устойчивого положения ступни ног расположить на расстоянии 30 - 40 см друг от друга и 10 - 12 см от ствола при обрезке верхних и боковых сучьев

4. Не менять положение ног до окончания рабочего цикла, если пильная шина не находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы не опирается о ствол дерева.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 8. На каком расстоянии должны находиться лесорубы, производящие подготовку лесосеки для работы подборщика? (1)

Ответ:

1. Не ближе 30 м от места работы подборщика.

2. Не ближе 20 м от места работы подборщика.

3. Не ближе 10 м от места работы подборщика.

4. Не ближе 50 м от места работы подборщика.

5. Не ближе 100 м от места работы подборщика.

Вопрос 9. Какие правила необходимо выполнять при обрезке толстых сучьев бензомоторной пилой (сучкорезкой)? (1)

Ответ:

1.Спиливание производить после подведения упора пилы к суку;

2. Напряженные сучья срезать за два приема (сначала подрезать напряженные волокна, а затем - сук заподлицо со стволом);

3. длинные сучья, во избежание зажима пильного аппарата, отпиливать на расстоянии 1,0 - 1,5 м от основания, а потом заподлицо со стволом

4. Верно все вышеперечисленное

5. Не регламентируется

Вопрос 10. Чем разрешается охлаждать двигатель бензопилы?  (1)

Ответ:

1. Водой

2. Снегом

3. Остановкой двигателя

4. Не регламентируется

БИЛЕТ   № 3

Вопрос 1. На какое расстояние необходимо удалить посторонних людей при заводке бензосучкорезки(бензопилы)? (1)

Ответ:

1. 1 метр

2. 1,5 метра

3. 3 метра

4. 5 метров

5. Не регламентируется

Вопрос 2. Каковы правила безопасности при работе с обрубленными сучьями? (1)

Ответ:

1. Обрубленные сучья по мере их накопления необходимо убирать, соблюдая при этом осторожность, во избежание ранения лица или ушибов при переходах.

2. Переносить сучья необходимо в рукавицах и небольшими ношами, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой.

3. При сжигании сучьев необходимо следить за тем, чтобы искры не падали на одежду

5.Не разрешается держать топор в руках или за поясом при переноске сучьев, а также перекидывать его для передачи другому рабочему.

4. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 3. Каковы меры безопасности при грозе? (1)

Ответ:

1. Продолжить работу с соблюдением правил безопасности

2. Во время грозы работы прекращаются

3. Люди должны укрыться в помещении или занять безопасное место на поляне, в небольших складках местности на склоне холмов, между деревьями, растущими в 20 - 25 м друг от друга.

4. Правилами не регламентируется

5. Верно 2 и 3

Вопрос 4. В каком направлении необходимо обрубать (обрезать) сучья? (1)

Ответ:

1. в направлении от комля к вершине

2. в направлении от вершины к комлю

4. в любом удобном для работника направлении

5. не регламентируется

Вопрос 5. Каковы требования безопасности по окончании работы? (1)

Ответ:

1. Очистить инструмент от опилок и грязи, поместить его на хранение.

2. Снять средства индивидуальной защиты, поместить их на хранение.

3. Выполнить гигиенические процедуры, осмотром убедиться в отсутствии клещей, при наличии - удалить.

4. Затушить костры, присыпать их почвой.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 6. В каких случаях разрешается изменять установленный порядок выполнения работ?  (1)

Ответ:

1.  Если этого требует производственная необходимость

2. Запрещается без разрешения мастера самовольно изменять установленный порядок выполнения работ.

3. В исключительных случаях

4. При работах, связанных с устранением аварийной ситуации

5. Не регламентируется

Вопрос 7. Каковы требования безопасности перед началом работы по обрубке (обрезке) сучьев? (1)

Ответ:

1. Бригадиру (звеньевому) уточнить с мастером особенности обрубки (обрезки) сучьев на данной лесосеке, опасные зоны и иные требования безопасности, указанные в технологической карте на рубку леса, с которой бригада знакомится до начала работ.

2. Без разрешения мастера самовольно не изменять установленный порядок выполнения работ.

3.Проверить комплектность, исправность, одеть спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления и постоянно использовать их в работе.

4. Проверить исправность инвентаря:

5. Все вышеперечисленное

Вопрос 8. Как необходимо располагать ступни ног обрубщику для устойчивого положения?  (1)

Ответ:

1. На расстоянии 23-30 см

2. На расстоянии 30 - 40 см друг от друга

3. На 10 - 12 см от ствола при обрезке верхних и боковых сучьев

4. Верно 1 и 3

5. Верно 2 и 3

Вопрос 9. Каковы правила безопасности при переходе от одного дерева к другому?  (1)

Ответ:

1. Двигатель сучкорезки (бензопилы), не оснащенной тормозом, должен быть выключен

2. У двигатель сучкорезки (бензопилы), оснащенной тормозом, должен быть включен тормоз

3. Верно 1 и 2

4. Разрешается не выключать двигатель при передвижении на небольшое расстояние

5.Разрешается не выключать двигатель в случаях, когда необходимо как можно быстрее выполнить работу

Вопрос 10.Что необходимо выполнить при обнаружении пожара?(1)

Ответ:

1. Приступить к тушению с помощью имеющихся средств, соблюдая безопасность

2. Сообщить о пожаре мастеру, в лесхоз, лесничество

3. При угрозе жизни покинуть опасную зону

4. При необходимости вызвать пожарную службу.

5. Верно все выше перечисленное

Ответы на билеты

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по охране труда при производстве работ по обрубке/обрезке сучьев

| № |
| --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | 5 | 3 | 5 |

Используемые нормативные документы:

1. Типовая инструкция по охране труда «Обрубка(обрезка)сучьев ТОИ Р-07-015-98

Заместитель  главного инженера  -

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года