УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

по промышленной безопасности,

охране труда и окружающей среды

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

______________ С.В. Буров

«_____» __________ 2021 г.

БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций выполняющих работы или осуществляющих контроль за работами по ремонту нефтяных и газовых скважин

Разработчик: Управление по работе с подрядными

организациями ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2021г.

# Билет № 1

- Каким документом регламентируются действия персонала по предотвращению и локализации аварий на ОПО? (п. 3, приложение 6).

- Правилами внутреннего распорядка организации, эксплуатирующей ОПО.

- Должностными инструкциями работников опасного производственного объекта.

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

- Планами мероприятий по  локализации и ликвидации последствий аварий, разработанными комиссией, состоящей из специалистов предприятия, эксплуатирующего опасный производственный объект.

2. С какой периодичностью необходимо пересматривать ПЛА? (п. 3, приложение 6).

- ПЛА пересмотру не подлежат.

- Каждый раз, когда изменяются технология и условия работы.

- Пересматриваются в сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

- Раз в пять лет.

3. Что должно быть предусмотрено в оперативной части плана ПЛА? (п.2-2.5 Приложение 6).

- Возможные аварии, места их возникновения и условия, опасные для жизни людей.

- Мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией.

- Мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения, а также первоочередные действия работников при возникновении аварий.

- Места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий.

- Порядок взаимодействия с ПАСФ.

- Все выше перечисленное.

4. Кто утверждает ПЛА? (п. 4, приложение 6).

- Главный инженер организации и работник службы охраны труда.

- Технический руководитель предприятия.

- Главный механик и работник службы охраны труда.

- Сотрудник, ответственный за организацию и осуществление производственного контроля.

5. В каком порядке осуществляется допуск подрядных организаций на опасные производственные объекты нефтегазодобывающих производств? (гл. II, п. 7).

- В соответствии с Положением о порядке допуска и организации безопасного производства работ, утвержденным организацией эксплуатирующей ОПО.

- В соответствии с графиком взаимодействия, согласованным с заинтересованными  организациями.

- В соответствии с инструкцией, устанавливающей требования к организации работ, утвержденной организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты нефтегазодобывающих производств.

- В соответствии с производственным заданием, выданным руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты нефтегазодобывающих производств, или лицом, его заменяющим.

6. Кто утверждает перечень работ, осуществляемых по наряду-допуску, порядок оформления нарядов-допусков, перечни должностей специалистов, имеющих право руководить этими работами? (гл. II, п. 8).

- Ответственный руководитель вышестоящей организации.

- Начальник территориального органа Ростехнадзора.

- Руководителем организации или уполномоченным им лицом.

- Директор регионального центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- Ответственный исполнитель работ.

7. На основании какого документа осуществляются работы повышенной опасности на опасных производственных объектах? (гл. II, п. 8).

- На основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

- На основании руководства по эксплуатации оборудования.

- На основании по наряда-допуска.

- На основании регламента об организации безопасного производства работ, утвержденного руководителем организации.

8. Требования какого документа обеспечивают безопасность технологических процессов на объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата? (гл. III, п. 32).

- Руководство по эксплуатации оборудования.

- Проектная документация на эксплуатацию опасного производственного объекта.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

- ТР на каждый технологический процесс опасного производственного объекта.

9. Какими организациями разрабатываются и утверждаются ТР на работы по добыче, сбору и подготовке нефти, газа и газового конденсата? (гл. LVII, п.1483).

- Разрабатываются проектной организацией на стадии проектирования и строительства, а также реконструкции. ТР на ОПО, находящемся в эксплуатации, может разрабатываться эксплуатирующей организацией.

- Разрабатываются специализированными организациями, а утверждаются компанией-оператором.

- Разрабатываются и утверждаются компанией-оператором.

- Разрабатываются проектной организацией, а утверждаются подрядной организацией.

- Разрабатываются проектной организацией, а утверждаются территориальными органами Ростехнадзора.

10. В каких случаях необходима экспертиза промышленной безопасности технических устройств? (гл. IX, п. 131).

- В случае когда рабочие параметры не обеспечивают безопасность технологического процесса.

- В случае пуска в эксплуатацию, вновь смонтированных после капитального ремонта или ремонта.

- В случае истечении срока службы эксплуатации.

# Билет № 2

1. Каким  напряжением  осуществляется питание электрооборудования бригад ТКРС и ОС? (гл. XXXVI, п. 1226).

- Не более 380В.

- Не более 2000В.

- Не более 400 В.

- Не более 1000В.

2.  Кто имеет право производить подключение переносных светильников и разводку кабелей, оснащенных стационарными разъемами, в полевых условиях? (гл. XXXVI, п. 1231).

- Электромонтер и рабочий бригады или двое рабочих бригады, прошедшие соответствующий инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже второй.

- Мастер и двое рабочих имеющих первую группу по электробезопасности.

- Мастер и рабочий бригады, прошедшие соответствующий инструктаж.

- Электромонтер и рабочий бригады или двое рабочих бригады, прошедшие соответствующий инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже третей.

3. Какое расстояние между проложенными кабелями и трубопроводами допускается? (гл. XXXVI, п. 1229).

- Не менее 0,2 м.

- Допускается совместная прокладка трубопроводов и электрокабелей если напряжение не более 380В.

- Не менее 0,5 м.

- Не менее 1 м.

4. Какие данные должны быть указаны на табличке мачты подъемного агрегата? (гл. XXXVII, п. 1241).

- Дата изготовления, завод-изготовитель, заводской номер установки, грузоподъемность (номинальная) мачты, дата проведения следующего технического освидетельствования агрегата.

- Дата изготовления, завод-изготовитель, заводской номер установки, грузоподъемность (номинальная) мачты, дата проведения технического освидетельствования агрегата.

- Дата изготовления, завод-изготовитель, заводской номер установки, грузоподъемность (номинальная) мачты, дата следующего проведения технического освидетельствования, оценка технического состояния агрегата.

5. Какой диаметр стального каната оттяжек применяется для укрепления  вышки и мачты подъемных агрегатов? (гл. XXXVII, п. 1241).

- Диаметр и место крепления оттяжек должен соответствовать технической документации агрегата, но, не менее 18 мм.

- Не менее 18 мм.

- Диаметр и место крепления оттяжек должен соответствовать технической документации агрегата, но, не менее 16 мм.

- Диаметр и место крепления оттяжек должен соответствовать технической документации агрегата.

6. В какие сроки проводится периодическая аттестация специалистов в области промышленной безопасности? (гл. XI, п. 197).

- Периодическая аттестация специалистов проводится каждые три года.

- Периодическая  аттестация специалистов проводится после аварии или инцидента на ОПО.

- Проводится в соответствии с требованиями, установленными статьей 14.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

7. Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования, инструментов? (гл. IX , п. 130).

- Критерии вывода из эксплуатации оборудования  определяются изготовителем и вносятся в инструкцию по эксплуатации оборудования.

- Критерии вывода из эксплуатации оборудования  определяются Ростехнадзором или его территориальным органом на основании экспертизы промышленной безопасности.

- Критерии вывода из эксплуатации оборудования определяются эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением на основании диагностирования.

8. Кем составляется план по ликвидации аварии при геофизических работах? (гл. XLV, п. 1340).

А)	Организацией-заказчиком.

Б)	Исполнителем геофизических работ, буровым подрядчиком, организацией-заказчиком.

В)	Аварийно-спасательными службами.

9. Какие требования предъявляются к техническим устройствам, которые вводятся в эксплуатацию на ОПО после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями? (гл. IX, п. 125).

- Документация на технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на ОПО после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должна быть согласована с разработчиком этого оборудования.

- Документация на технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на ОПО после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должна быть согласована с надзорными органами.

- Технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на ОПО после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должны пройти приемо-сдаточные испытания, результаты которых оформляются актом эксплуатирующей организации.

10. В соответствии с каким документом осуществляются ремонтные работы нефтяных и газовых скважин? (гл.XXXV, п.1201).

- В соответствии с рабочей документацией на строительство и реконструкцию скважин.

- На основании плана работ по текущему, капитальному ремонтам и реконструкции  нефтяных и газовых скважин, порядок разработки и условия согласования которого устанавливаются пользователем недр (заказчиком).

- На основании плана работ по текущему, капитальному ремонтам и реконструкции  нефтяных и газовых скважин, разработанному подрядной организацией, осуществляющей ремонтные работы.

# Билет № 3

1. В каком порядке производятся передача скважин для ремонта или реконструкции и приемка скважин после завершения ремонтных работ от заказчика подрядчику? (гл XXXV, п.1204).

- Порядок передачи нефтяных и газовых скважин для ремонта или реконструкции подрядчику и приемки скважин после завершения работ устанавливается эксплуатирующей организацией.

- Порядок передачи нефтяных и газовых скважин для ремонта или реконструкции подрядчику и приемки скважин после завершения работ устанавливается                   нормативно-технической документацией Ростехнадзора.

- Порядок передачи нефтяных и газовых скважин для ремонта или реконструкции подрядчику и приемки скважин после завершения работ устанавливается подрядной организацией и утверждается заказчиком.

2. В каких случаях при реконструкции и ремонте скважин на рабочей площадке проводится контроль состояния газовоздушной среды? (гл. XXXV, п.1208).

- В случае, когда возможно газонефтеводопроявление.

- В случае, когда работы ведутся на кустовой площадке.

- Всегда при проведении работ по  реконструкции и ремонту  скважин на рабочей площадке проводится контроль состояния газовоздушной среды с регистрацией в журнале контроля.

3. Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования, инструментов? (гл. IX , п. 130).

- Критерии вывода из эксплуатации оборудования  определяются изготовителем и вносятся в инструкцию по эксплуатации оборудования.

- Критерии вывода из эксплуатации оборудования  определяются Ростехнадзором или его территориальным органом на основании экспертизы промышленной безопасности.

- Критерии вывода из эксплуатации оборудования определяются эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением на основании диагностирования.

4. С какими документами должна быть ознакомлена бригада, осуществляющая ремонт и реконструкцию нефтяных и газовых скважин, перед началом работ? (гл. XXXVI, п.1211).

- С инструкциями по видам работ.

- С нарядом-допуском.

- С планом работ, ПЛА и возможными осложнениями и авариями.

5. Какой контроль необходимо обеспечить для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации организация, эксплуатирующая ОПО? (гл. VIII, п. 97).

- Контроль за наличием документов подтверждения соответствия применяемых технических устройств и материалов.

- Контроль за качеством применяемых технических устройств и материалов.

- Все вышеперечисленное.

6. При каких погодных условиях запрещается передвижение оборудования на скважину? (гл. XXXVI п.1210).

- При снегопаде, тумане, пылевых бурях, порывах ветра более 15 м/с.

- При снегопаде, тумане, пылевых бурях при видимости менее 50 м, порывах ветра более 30 м/с.

- При тумане, пылевых бурях, порывах ветра более 20 м/с.

- При снегопаде, тумане, пылевых бурях.

7. Какое натяжение должны иметь оттяжки агрегатов по ремонту скважин (установок)? (гл. XXXVI, п.1217).

- Не менее 300 – 350 кгс.

- Не менее 400 – 500 кгс.

- Не менее 250 – 350 кгс.

- Не менее 100 – 250 кгс.

8. На сколько должен быть сработан деревянный настил мостков и рабочей площадки, чтобы его заменили? (гл. XXXVI, п.1221).

- Более 10% от первоначальной толщины.

- Более 15% от первоначальной толщины.

- Более 5% от первоначальной толщины.

- Более 7% от первоначальной толщины.

9. Разрешается ли последовательно включать в заземляющее устройство несколько заземляемых объектов? (гл. V, п. 66).

- Разрешается при поступлении разрешения от главного энергетика организации.

- Разрешается при получении одобрения от главного инженера организации.

- Разрешается в исключительных случаях по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.

- Запрещается.

10. При достижении какого значения нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородом должно быть обеспечено полное отключение оборудования и механизмов? (гл. XVII, п. 321).

А)	При достижении 20 % от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

Б)	При достижении 30 % от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

В)	При достижении 40 % от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

Г)	При достижении 50 % от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

# Билет № 4

1. На каком расстоянии должны находиться мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин (вышки мобильных буровых установок) от охранной зоны воздушных ЛЭП? (гл. XXXV, п.1205).

- Не менее высоты вышки.

- Высота вышки плюс 10м.

- Не регламентируется.

2. Какие виды работ относятся к реконструкции нефтяных и газовых скважин в соответствие с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности? (гл. XXXV, п.1200).

- Работы по восстановлению работоспособности скважин, утраченной в результате аварии или инцидента.

- Работы по изоляции пластов.

- Работы по оптимизации режима эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

- Комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин, связанный с изменением их конструкции.

3. В соответствии с каким документом осуществляются ремонтные работы нефтяных и газовых скважин? (гл. XXXV, п.1201).

- В соответствии с рабочей документацией на строительство и реконструкцию скважин.

- На основании плана работ по текущему, капитальному ремонтам и реконструкции  нефтяных и газовых скважин, порядок разработки и условия согласования которого устанавливаются пользователем недр (заказчиком).

- На основании плана работ по текущему,  капитальному ремонтам и реконструкции  нефтяных и газовых скважин, разработанному подрядной организацией, осуществляющей ремонтные работы.

4. В каких случаях производится забуривание новых (боковых) стволов в обсаженных скважинах? (гл. XXXV, п.1202).

- При ликвидации аварий, инцидентов и осложнений, возникающих в процессе бурения, эксплуатации скважины или при проведении ремонтных работ.

- При вскрытии дополнительных продуктивных мощностей путем проводки ответвлений (в том числе горизонтальных) из пробуренных стволов скважин.

- При восстановлении бездействующего фонда скважин, в том числе  ранее ликвидированных по техническим или иным причинам, с целью вскрытия новым стволом участков с неизвлеченными запасами углеводородного сырья.

- Все случаи, указанные выше.

5. Кем должны выполняться монтаж, демонтаж и наладка наземного силового электрооборудования, системы электроснабжения, освещения, молниезащиты и заземления? (гл. X, п. 146).

А)	Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

Б)	Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже II.

В)	Работниками, имеющими допуск к обслуживанию и ремонту электрооборудования.

6. В каких случаях при реконструкции и ремонте скважин на рабочей площадке проводится контроль состояния газовоздушной среды? (гл. XXXV, п.1208).

- В случае, когда возможно газонефтеводопроявление.

- В случае, когда работы ведутся на кустовой площадке.

- Всегда при проведении работ по  реконструкции и ремонту  скважин на рабочей площадке проводится контроль состояния газовоздушной среды с регистрацией в журнале контроля.

7. С какими документами должна быть ознакомлена бригада, осуществляющая ремонт и реконструкцию нефтяных и газовых скважин, перед началом работ? (гл. XXXVI, п.1211).

- С инструкциями по видам работ.

- С нарядом-допуском.

- С планом работ, ПЛА и возможными осложнениями и авариями.

8. Какие требования определены Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности к установке агрегатов для ремонта скважин, оборудования? (гл. XXXVI, п.1214).

- Агрегаты для ремонта скважин, оборудования устанавливаются на расстоянии от устья скважины, предусмотренном в плане проведения работ.

- Агрегаты для ремонта скважин, оборудования должны устанавливаться на специальный настил.

- Агрегаты для ремонта скважин, оборудования должны устанавливаться на передвижные или стационарные фундаменты, выполненные в соответствии с инструкциями по эксплуатации или документацией по обустройству кустов скважин.

9. В каких случаях устье скважин на период ремонта оснащается противовыбросовым оборудованием? (гл. XXXVI, п.1224).

- Во всех случаях.

- Только при ведении работ на кустовых площадках.

- В случаях возможных газонефтеводопроявлений на скважинах.

10. Кем должны осуществляться работы по ликвидации открытого фонтана? (гл. XXIV п. 469).

А)  Работниками организации по специальному плану, разработанному проектной организацией.

Б)  Работниками ПАСФ по специальным планам, разработанным штабом, создаваемым организацией, эксплуатирующей ОПО

В)  Работниками организации по специальному плану, разработанному противофонтанной службой.

# Билет № 5

1. Разрешается установка и работа подъемного агрегата на расстоянии менее высоты вышки от охранной зоны воздушной ЛЭП? (гл. XXXVI, п.1205).

- Разрешается только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия проведения работ.

- Разрешается.

- Разрешается если сеть напряжения не более 42В только по наряду-допуску.

- Запрещается.

2. При каких погодных условиях запрещается передвижение оборудования на скважину? (гл. XXXVI п.1210).

- При снегопаде, тумане, пылевых бурях, порывах ветра более 15 м/с.

- При снегопаде, тумане, пылевых бурях при видимости менее 50 м, порывах ветра более 30 м/с.

- При тумане, пылевых бурях, порывах ветра более 20 м/с.

- При снегопаде, тумане, пылевых бурях.

3. Какие требования предъявляются к территориям при подготовке скважины к ремонту? (гл. XXXVI, п.1212).

- Территория должна быть ограждена металлической сеткой высотой более 1,5 м.

- По периметру территории должна быть установлена световая и звуковая сигнализация.

- На территории должны быть установлены плакаты, содержащие сведения о ремонтной организации.

- Территория должна быть спланирована, освобождена от посторонних предметов, подземные коммуникации четко обозначены, а газопроводы газлифтной скважины заключены в патрон.

4. Когда ремонтной бригаде должна выдаваться схема расположения подземных и наземных коммуникаций вокруг ремонтируемой скважины? (гл. XXXVI, п.1212).

- Не менее чем за трое суток до начала производства работ.

- Не менее чем за двое суток до начала производства работ.

- Не менее чем за сутки до начала производства работ.

- Непосредственно перед началом производства работ.

5. На каком расстоянии от устья скважины можно располагать бытовые помещения? (гл. XXXVI, п.1213).

- На расстоянии не менее высоты мачты агрегата плюс 10 м.

- На расстоянии не менее высоты мачты агрегата плюс 7 м.

- На расстоянии не менее высоты мачты агрегата плюс 3 м.

- На расстоянии не менее высоты мачты агрегата плюс 5 м.

6. Каким образом происходит передвижение транспортных средств на кустовых площадках? (гл. XXXVI, п.1215).

- В соответствии с установленными маршрутами передвижения и под контролем ответственного руководителя работ.

- В соответствии с графиком передвижения.

- По имеющимся в наличии дорогам со скоростью не более 40 км/час.

- Правилами не регламентировано.

7. Что допускается в пределах территории буферной зоны? (гл. XLVIII, п. 1383).

А)	Функционирование спортивных сооружений, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений.

Б)	Остановка и стоянка транзитного пассажирского железнодорожного и любого автомобильного транспорта на дорогах общего пользования.

В)	Строительство производственных и иных объектов, не связанных с разработкой месторождения.

Г)	Размещение в вахтовых поселках рабочих, работающих на месторождении, при условии выполнения всех проектных решений по обустройству месторождения.

8. Какое натяжение должны иметь оттяжки агрегатов по ремонту скважин (установок)? (гл. XXXVI, п.1217).

- Не менее 300 – 350 кгс.

- Не менее 400 – 500 кгс.

- Не менее 250 – 350 кгс.

- Не менее 100 – 250 кгс.

9. В каком случае допускается пересечение электрокабелем внутрипромысловых дорог? (гл. XXXVI, п.11230).

- На полуторакратное давление от максимального рабочего давления, предусмотренного планом работ.

- На давление, равное максимальному рабочему давлению, предусмотренному планом работ.

- На двукратное давление от максимального рабочего давления, предусмотренного планом работ.

- На трехкратное давление от максимального рабочего давления, предусмотренного планом работ.

10. Каким канатом должен быть обмотан промывочный шланг? (гл. XXXVI, п.1219).

- Стальным мягким канатом диаметром не менее 8 мм с петлями через каждые 1 – 1,5 м по всей длине шланга.

- Стальным мягким канатом диаметром не менее 5 мм с петлями через каждые 2,5 м по всей длине шланга.

- Стальным мягким канатом диаметром не менее 7 мм с петлями через каждые 2 м по всей длине шланга.

- Стальным мягким канатом диаметром не менее 4 мм с петлями через каждые 2,5 м по всей длине шланга.

# Билет № 6

1. Каким кабелем должно осуществляться подключение станции управления к нефтепромысловой сети напряжением 400 В или передвижной электростанции? (гл. XXXVI, п.1227).

- Двухжильным кабелем в металлической оплетке с применением разъема с экранирующим контуром.

- Трехжильным кабелем с двойной изоляцией и заземляющим контуром.

- Гибким пятипроводным кабелем посредством четырехконтактного разъема с заземляющим контактом.

- Бронированным трехжильным кабелем с заземляющим контактом.

2. Каким должно быть минимальное расстояние между проложенными электрическими кабелями и трубопроводами? (гл. XXXVI, п.1229).

- 0,4 м.

- 0,5 м.

- 0,1 м.

- 0,2 м.

3. В каком случае допускается пересечение электрокабелем внутрипромысловых дорог? (гл. XXXVI, п.1230).

- В трубах на глубине не менее 0,5 м от полотна дороги.

- В трубах на глубине не менее 0,4 м от полотна дороги.

- В трубах на глубине не менее 0,3 м от полотна дороги.

- В трубах на глубине не менее 0,2 м от полотна дороги.

4. Разрешается ли совместная прокладка электрических кабелей и трубопроводов? (гл. XXXVI, п.1229).

- Разрешается по согласованию с органом Ростехнадзора.

- Разрешается по согласованию с заказчиком проекта.

- Запрещается.

- Разрешается без согласований.

5. Кто имеет право на подключение переносных светильников и разводку кабелей в полевых условиях? (гл. XXXVI, п.1231).

- Электромонтер.

- Электромонтер и рабочий бригады или двое рабочих бригады, прошедшие соответствующий инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже второй.

- Рабочие бригады, прошедшие соответствующий инструктаж.

- Правилами не регламентировано.

6. Каким образом устанавливается подъемник и геофизическая лаборатория при каротаже пробуренного ствола скважины? (гл. XLII, п. 1303).

А)	По типовой схеме-привязке к буровой установке.

Б)	Чтобы обеспечивался удобный проход работников между оборудованием.

В)	Чтобы обеспечивались хороший обзор устья скважины, свободный проход работников на мостки и сигнализационная связь между ними и устьем скважины.

7. Кто утверждает состав комиссии, которая производит пуск смонтированной установки в работу? (гл. XXXVI, п.1235).

- Руководитель организации.

- Технический руководитель организации.

- Представитель Ростехнадзора.

- Специалист по промышленной безопасности организации.

8. Что необходимо сделать с электрокабелями, попадающими в зону перемещения и монтажа оборудования ремонтных бригад и освоения, при работе на кустах скважин, оборудованных центробежными насосами? (гл. XXXVI, п.1237).

- Электрокабели должны быть обесточены.

- Электрокабели необходимо снять с эстакад (стоек).

- Электрокабели должны быть закрыты кожухами (деревянными, металлическими), обеспечивающими сохранность изоляции и безопасность работающего персонала.

- Необходимо провести все вышеперечисленные мероприятия.

9. Допускается ли въезд транспорта на территорию кустовой площадке (гл. XXXI, п.588):

А)  Запрещается кроме технологического транспорта.

Б)   Запрещается.

В)   Разрешается при наличии установленного искрогасителя.

10. Что не указывается на металлической табличке, укрепленной на мачте агрегата для ремонта скважин? (гл. XXXVII, п.1241).

- Дата изготовления.

- Заводской номер установки, грузоподъемность (номинальная) мачты.

- Завод-изготовитель, сроки следующей проверки технического освидетельствования подъемного агрегата.

- Наименование предприятия – владельца агрегата.

# Билет № 7

1. Тросом какого диаметра должен быть застрахован ролик кабеля электрического центробежного насоса (далее – ЭЦН), подвешиваемого на мачте агрегата для ремонта скважин? (гл. XXXVII, п.1241).

- 5 мм.

- 7 мм.

- 8 – 10 мм.

- 10 – 12 мм.

2. В соответствии с какими требованиями должна проводиться оценка технического состояния агрегатов для ремонта скважин? (гл. XXXVII, п.1241).

- В соответствии с требованиями проектной организации.

- В соответствии с требованиями завода-изготовителя.

- В соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- В соответствии с требованиями территориального управления Ростехнадзора.

- В соответствии с требованиями эксплуатирующей организации.

3. Какие требования предъявляются к кронблоку агрегата для ремонта скважин? (гл. XXXVII, п.1242).

- Кронблок должен иметь один ролик под канат диаметром 13 мм вспомогательной лебедки, два ролика под канат диаметром не менее 10 мм для подвески машинных ключей и приспособление для подвески гидравлического ключа.

- Кронблок должен иметь два ролика под канат диаметром 10 мм вспомогательной лебедки, два ролика под канат диаметром 5 мм для подвески машинных ключей.

- Кронблок должен иметь один ролик под канат диаметром 11 мм вспомогательной лебедки, один ролик под канат диаметром 7 мм для подвески машинных ключей.

- Кронблок должен иметь приспособление для подвески гидравлического ключа.

4. Каковы первоочередные действия бригады по ремонту скважин при обнаружении ГНВП? (гл. XXXVIII, п.1255).

- Покинуть рабочую площадку.

- Подать сигнал тревоги и покинуть рабочую площадку.

- Загерметизировать устье скважины и действовать в соответствии с ПЛА.

- Действовать по инструкции, утвержденной пользователем недр.

5. Разрешается ли проводить забуривание бокового ствола в скважине при наличии перетоков в затрубном пространстве? (гл. XXXVIII, п.1260).

- Разрешается при использовании специального оборудования.

- Разрешается, если все перетоки, выявленные в ходе исследований, ликвидированы.

- Разрешается при наличии плана работ, в котором указаны интервалы, где возможны перетоки.

6. Чем должны оснащаться передвижные насосные установки, предназначенные для работы на скважинах? (гл. XXXVII, п.1243).

- Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса.

- Запорными и предохранительными устройствами, приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

- Запорными, предохранительными и регулирующими устройствами.

7.  Каким документом устанавливаются периодичность и способы проверки состояния обсадных колонн по мере их износа и необходимые мероприятия по обеспечению безопасной проводки и эксплуатации скважин? (гл. XV, п. 304).

А)	Методическими указаниями проектной организации.

Б)	Рабочим проектом или иной документацией, содержащей аналогичные требования.

В)	Регламентом, разработанным в соответствии с проектом.

Г)	Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

8. В соответствии с требованиями каких документов производится подготовка площадки, монтаж и эксплуатация колтюбинговых установок? (гл. XXXVII, п.1245).

- В соответствии с техническими условиями.

- В соответствии с техническими условиями и инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

- В соответствии с техническими условиями и инструкцией по производству работ, утвержденной Ростехнадзором.

- В соответствии с инструкцией по производству работ, утвержденной Ростехнадзором.

9. В каких случаях разрешается проводить текущий и капитальный ремонт скважин без их предварительного глушения? (гл. XXXVIII, п.1248).

- Ни в каких.

- В случаях, когда скважины расположены не на кустовых площадках.

- В случаях, когда скважины оборудованы специальными устройствами, исключающими возможность ГНВП.

- В случаях, когда скважины оборудованы клапаном-отсекателем, и на месторождении с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины.

10. Каковы размеры опасной зоны вокруг устья скважины, которая устанавливается на время прострелочных работ? (гл. XXXVIII, п.1266).

- 5 м.

- 10 м.

- 15 м.

# Билет № 8

1. Каковы первоочередные действия бригады по ремонту скважин при обнаружении ГНВП? (гл. XXXVIII, п.1255).

- Покинуть рабочую площадку.

- Подать сигнал тревоги и покинуть рабочую площадку.

- Загерметизировать устье скважины и действовать в соответствии с ПЛА.

- Действовать по инструкции, утвержденной пользователем недр.

2. Какие виды работ относятся к реконструкции нефтяных и газовых скважин в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности? (гл. XXXV, п.1200).

- Работы по восстановлению работоспособности скважин, утраченной в результате аварии или инцидента.

- Работы по изоляции пластов.

- Работы по оптимизации режима эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

- Комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин, связанный с изменением их конструкции.

3. Разрешается ли проводить забуривание бокового ствола в скважине при наличии перетоков в затрубном пространстве? (гл. XXXVIII, п.1260).

- Разрешается при использовании специального оборудования.

- Разрешается, если все перетоки, выявленные в ходе исследований, ликвидированы.

- Разрешается при наличии плана работ, в котором указаны интервалы, где возможны перетоки.

4. Каковы размеры опасной зоны вокруг устья скважины, которая устанавливается на время прострелочных работ? (гл. XXXVIII, п.1266).

- 5 м.

- 10 м.

- 15 м.

5. Разрешается ли производить ремонтные работы на кусте скважин при работающих скважинах? (гл. XXXVIII, п.1267).

- Не разрешается.

- Разрешается.

- Разрешается при условии осуществления и использования мероприятий и технических средств, предусмотренных планом.

6. Чем должны оснащаться передвижные насосные установки, предназначенные для работы на скважинах? (гл. XXXVII, п.1243).

- Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса.

- Запорными и предохранительными устройствами, приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

- Запорными, предохранительными и регулирующими устройствами.

7. С кем должен быть согласован план работ по текущему ремонту скважин? (гл. XXXV, п. 1198).

- С противофонтанной службой.

- С руководителем ремонтной организации.

- С заказчиком.

- С территориальным органом Ростехнадзора.

8. На какое давление должен быть опрессован цементный мост совместно с обсадной колонной? (гл. XXXVIII, п.1261).

- На давление, превышающее не менее чем на 10% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

- На давление, превышающее не менее чем на 5% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

- На давление, превышающее не менее чем на 7% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

- На давление, превышающее не менее чем на  8% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

9. В каких случаях ликвидированные скважины подлежат реконструкции? (гл. XXXIX, п. 1276).

- В случае, когда необходимо повысить добычу месторождения.

- В случае, когда скважина была ликвидирована по техническим причинам.

- В случае, когда комиссия пользователя недр принимает решение по реконструкции скважин.

10. Кто утверждает перечень скважин по месторождениям с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины? (гл. XXXVIII, п.1248).

- Противофонтанная служба.

- Пользователь недр (заказчик).

- Территориальный орган Ростехнадзора.

# Билет № 9

1. Каким запасом жидкости должна быть обеспечена скважина для предотвращения и ликвидации возможных газонефтеводопроявлений? (гл. XXXVIII, п.1254).

- Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 4,5 м3 и не менее двух объемов скважины, находящихся непосредственно на скважине или на узле приготовления раствора.

- Не менее 1,5 объемов скважины, находящихся непосредственно на скважине или на узле приготовления раствора.

- Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 4,0 м3.

- Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 2,5 м3.

2. В соответствии с чем агрегаты для ремонта скважин устанавливаются на приустьевой площадке и центрируются относительно устья скважины? (гл. XXXVIII, п.1246).

- В соответствии с планом работ.

- В соответствии с ПЛА.

- В соответствии с техническими условиями и планом работ.

- В соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Какое количество бригад может одновременно работать по ремонту скважин с одновременным бурением на кусте? (гл. XXXVIII, п.1267).

- Одна.

- Две.

- Количество бригад не регламентируется.

- Три.

4. С кем согласовывается Положение по одновременному ведению работ на кусте? (гл. XXXVIII, п.1267).

- С Государственной инспекцией труда.

- С Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

- С Ростехнадзором.

- С противофонтанной военизированной частью.

5. На основании чего проводятся геофизические исследования в процессе эксплуатации скважин? (гл. XLIII, п. 1309).

А)   Плана геолого-технических мероприятий.

Б)   Технического проекта на производство.

В)   Акта-допуска к проведению геофизических исследований.

6. Каким способом должна производиться намотка и размотка кабеля погружного центробежного электронасоса после его обесточивания? (гл. XXXVIII, п.1256).

- Ручным способом.

- Полностью механизированным способом.

- Комбинированным способом.

- Любым удобным в данной ситуации способом.

7. На какое давление должен быть опрессован цементный мост совместно с обсадной колонной? (гл. XXXVIII, п.1261).

- На давление, превышающее не менее чем на 10% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

- На давление, превышающее не менее чем на 5% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

- На давление, превышающее не менее чем на 7% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

- На давление, превышающее не менее чем на  8% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

8. Какая зона должна быть установлена для ОПО, связанных с освоением месторождений с высоким содержанием сернистого водорода? (гл. XLVII, п. 1371).

А)  Буферная (защитная) зона.

Б)   Зона производства работ.

В)   Санитарная зона.

9. Допускается ли проведение текущих ремонтов скважин без их предварительного глушения?  (гл. XXXVIII, п.1248).

- Не допускается.

- Допускается, если разработаны дополнительные меры безопасности и согласованы с органами Ростехнадзора.

- Допускается на скважинах, оборудованных глубинными клапанами-отсекателями, и месторождениях с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины.

- Допускается в любом случае.

10. Кто утверждает перечень скважин по месторождениям с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины? (гл. XXXVIII, п.1248).

- Противофонтанная служба.

- Пользователь недр (заказчик).

- Территориальный орган Ростехнадзора.

# Билет № 10

1. Разрешается ли нахождение людей между устьем скважины и барабаном с кабелем погружного насоса при спуске (подъеме) насоса? (гл. XXXVIII, п.1257).

- Разрешается, если это вызвано производственной необходимостью.

- Запрещается.

- Разрешается по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.

- Разрешается в случае возникновения аварийной ситуации.

- Каковы первоочередные действия бригады по ремонту скважин при обнаружении ГНВП? (гл. XXXVIII, п.1255).

А)	Покинуть рабочую площадку.

Б)	Подать сигнал тревоги и покинуть рабочую площадку.

В)	Загерметизировать устье скважины и действовать в соответствии с ПЛА.

Г)	Действовать по инструкции, утвержденной пользователем недр.

- В соответствии с требованиями каких документов производится подготовка площадки, монтаж и эксплуатация колтюбинговых установок? (гл. XXXVII, п.1245).

А)	В соответствии с техническими условиями.

Б)	В соответствии с техническими условиями и инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

В)	В соответствии с техническими условиями и инструкцией по производству работ, утвержденной Ростехнадзором.

4. Какое натяжение должны иметь оттяжки агрегатов по ремонту скважин (установок)? (гл. XXXVI, п.1217).

- Не менее 300 – 350 кгс.

- Не менее 400 – 500 кгс.

- Не менее 250 – 350 кгс.

- Не менее 100 – 250 кгс.

5. На какое давление должна быть опрессована скважина после установки противовыбросового оборудования? (гл. XXXVI, п. 1224).

- На максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- На давление, равное давлению опрессовки эксплуатационной колонны.

- На максимально ожидаемое давление, но не ниже давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- На минимально ожидаемое давление, но не ниже давления опрессовки эксплуатационной колонны.

6. Каким документом регламентируются действия персонала по предотвращению и локализации аварий на ОПО? (п. 3, приложение 6).

А)	Правилами внутреннего распорядка организации, эксплуатирующей ОПО.

Б)	Должностными инструкциями работников опасного производственного объекта.

В)	Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Г)	Планами мероприятий по  локализации и ликвидации последствий аварий, разработанными комиссией, состоящей из специалистов предприятия, эксплуатирующего опасный производственный объект.

7. На каком расстоянии должны находиться мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин (вышки мобильных буровых установок) от охранной зоны воздушных ЛЭП? (гл. XXXV, п.1205).

А)	Не менее высоты вышки.

Б)	Высота вышки плюс 10м.

В)	Не регламентируется.

8. Каким запасом жидкости должна быть обеспечена скважина для предотвращения и ликвидации возможных газонефтеводопроявлений? (гл. XXXVIII, п.1254).

- Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 4,5 м3 и не менее двух объемов скважины, находящихся непосредственно на скважине или на узле приготовления раствора.

- Не менее 1,5 объемов скважины, находящихся непосредственно на скважине или на узле приготовления раствора.

- Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 4,0 м3.

- Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 2,5 м3.

9. При каком условии рабочие бригады допускаются к выполнению специальных работ (передвижке буровой установки, монтажу мобильных буровых установок, ремонтным работам повышенной сложности)? (гл. XII, п. 214).

А)  При прохождении стажировки у опытных специалистов и проверки знаний по специальности и охране труда.

Б)   При прохождении дополнительного обучения и получении допуска к самостоятельной работе по основной и совмещаемой профессиям.

В)   При прохождении стажировки у опытных специалистов  и получении письменного разрешения на допуск к работам у технического руководителя предприятия.

Г)   При прохождении обучения, проводившего по месту основной работы, и сдаче соответствующего экзамена.

10. Кем должен быть проинструктирован в части мер безопасности обслуживающий не геофизическое оборудование персонал, привлекаемый для выполнения спускоподъемных операций и задействования аппаратов, спускаемых на насосно-компрессорных или бурильных трубах? (гл. XLIV, п. 1325).

А)  Техническим руководителем исполнителя.

Б)   Старшим на производстве работ.

В)   Руководителем взрывных работ.

# Ответы

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций выполняющих работы или осуществляющих контроль за работами по ремонту нефтяных и газовых скважин

| № билета | № вопроса |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Г | В | Е | Б | А | В | В | Г | А | В |
| 2 | В | А | В | А | Г | В | А | Б | В | Б |
| 3 | А | В | А | В | В | Б | Б | Б | Г | Г |
| 4 | А | Г | Б | Г | В | В | В | В | В | Б |
| 5 | В | Б | Г | А | А | А | Г | Б | А | А |
| 6 | В | Б | А | В | Б | В | Б | Г | А | Г |
| 7 | В | В | А | В | Б | Б | Б | Б | Г | Б |
| 8 | В | Г | Б | Б | В | Б | В | А | В | Б |
| 9 | А | Г | В | Г | А | Б | А | А | В | Б |
| 10 | Б | В | Б | Б | А | Г | А | А | Б | В |

Используемые нормативные документы:

1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Начальник Управления по работе

с подрядными организациями

ООО «РН-Юганскнефтегаз»									А.В. Белов