БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по организации безопасного проведения огневых работ

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

БИЛЕТ № 1

Вопрос 1. На кого возлагается ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на предприятии?  (п.3.2.)

Ответ:

1. На руководителя предприятия

2. На главного инженера

3. На службу главного механика

4. На службу охраны труда и промышленной безопасности

5. На руководителей структурных подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом или иным распорядительным документом ОГ, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение по ПТМ.

Вопрос 2. Какие работы относятся к огневым? (р.1)

Ответ:

1. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

2. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

3. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, не способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

4. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать самовозгорание материалов и конструкций.

5. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

Вопрос 3. Когда должны проводиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах?  (п.3.4)

Ответ:

1. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время.

2. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

3. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах запрещено проводить в любое время суток.

4. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в аварийных случаях.

5. Правилами не регламентировано

Вопрос 4. Кто допускаются к проведению огневых работ?  (п.3.7.)

Ответ:

1. К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение.

2. К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие специальную подготовку и имеющие талон по технике пожарной безопасности.

3. К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие инструктаж и проверку знаний по основной работе.

4. К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

5. К проведению огневых работ допускаются лица,  имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

Вопрос 5. На какие этапы подразделяются огневые работы? (п.3.8.)

Ответ:

1. Подготовительный

2. Основной

3. Заключительный

4. Правильный ответ 1 и 2

5. Правильный ответ 1 и 3

Вопрос 6.  Какой документ оформляется на проведение огневых работ?  (п.3.9.)

Ответ:

1. Акт-допуск

2. Наряд - допуск

3. Приказ

4. Распоряжение

5. Разрешение

Вопрос 7.  В скольких экземплярах составляется наряд – допуск?  (п.5.13)

Ответ:

1. В одном

2. В двух

3. В трех

4. На усмотрение руководителя работ

5. Правилами не регламентировано

Вопрос 8. Кто утверждает наряд-допуск?  (п.5.20.)

Ответ:

1. Руководитель предприятия

2. Технический руководитель

3. Начальник цеха

4. Начальник службы ПБ и ОТ

5. Технический руководитель (главный инженер) предприятия или его заместитель по производству или начальник производства

Вопрос 9. В течение какого времени действителен наряд-допуск на проведение огневых работ?  (п.5.22.)

Ответ:

1. В течение срока, необходимого для выполнения заданного объема определенных видов огневых работ, указанного в наряд – допуске.

2. В течение одной дневной рабочей смены.

3. В течение пяти дневных рабочих смен.

4. В течение десяти дневных рабочих смен.

5. В течение пятнадцати дневных рабочих смен.

Вопрос 10. На какой срок может быть продлен наряд - допуск если работы не закончены в установленный срок?  (п.5.23.)

Ответ:

1. Не регламентировано

2. На время, необходимое для окончания огневых работ, но не более 5 рабочих дней.

3. Не более чем на две смены

4. Не более чем на одну смену

5. На усмотрение ответственного руководителя работ

БИЛЕТ № 2

Вопрос 1. С разрешения какого лица исполнители могут приступить к выполнению огневых работ? (п.7.1)

Ответ:

1. Руководителя предприятия

2. Главного инженера

3. Начальника цеха

4. Ответственного за подготовку к проведению огневых работ.

5. Ответственного за проведение огневых работ.

Вопрос 2. На какой срок оформляется наряд - допуск при проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции цехов с полной остановкой производства?  (п.5.24)

Ответ:

1. На срок не более 15 рабочих смен

2. На срок не более 30 рабочих не более смен

3. На срок не более 60 рабочих не более смен

4. На срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

5. На срок, предусмотренный планом капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

Вопрос 3. Что относится к подготовительным работам?  (п.6.1.)

Ответ:

1. Виды работ, связанные с обучением персонала, проведением инструктажа.

2. Виды работ, связанные с подготовкой территории, оборудования, коммуникаций, конструкций.

3. Виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций.

4. Виды работ, связанные с подготовкой технических средств, материалов.

5. Виды работ, связанные с подготовкой противопожарного инвентаря.

Вопрос 4. Кем осуществляется подготовка объекта к проведению на нем огневых работ? (п.6.2)

Ответ:

1. Технологическим  персоналом структурного подразделения

2. Эксплуатационным персоналом цеха

3. Специально назначенными работниками

4. Работниками подрядных организаций

5. Специалистами пожарной части

Вопрос 5. Каким документом должен быть определен Перечень должностных лиц, ответственных за выполнение подготовительных работ?  (5.6, 5.7.)

Ответ:

1. Приказом по предприятию

2. Распорядительным документом (РД) Общества/ РД Подрядной организации

3. Распоряжением по цеху

4. Инструкциями предприятия

5. Не регламентировано

Вопрос 6. Что определяет руководитель структурного подразделения при подготовке к огневым работам? (п.6.3.)

Ответ:

1. Расстояние до ближайших строений

2. Необходимое количество исполнителей

3. Погодные условия

4. Опасную зону

5. Все выше перечисленное

Вопрос 7. Какие требования предъявляются к аппаратам, машинам, емкостям, трубопроводам и другому оборудованию, на которых будут проводиться огневые работы?  (п.6.5.)

Ответ:

1. Должны быть остановлены

2. Должны быть освобождены от взрывоопасных, взрывопожароопасных продуктов

3. Должны быть освобождены от пожароопасных и токсичных продуктов

4. Должны быть отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций

5. Все выше перечисленное

Вопрос 8. Чем должно быть обеспечено место проведения огневых работ?  (п.6.8)

Ответ:

1. Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ

на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах

2. Планом проведения работ

3. Схемой расстановки спецтехники, оборудования.

4. Двухсторонней радиосвязью

5. Необходимыми первичными средствами пожаротушения

Вопрос 9. Кто может быть назначен ответственным лицом для проведения огневых работ? (п.п.5.5, 5.7)

Ответ:

1. Инженерно - технический работник цеха, не занятый в данное время ведением технологического процесса

2. Инженерно - технический работник структурного подразделения, прошедший обучение ПТМ.

3. Инженерно - технический работник подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители работ.

4. Правильный ответ 1 и 2

5. Правильный ответ 2 и 3

Вопрос 10. При каких условиях разрешается начинать огневые работы? (п.7.1)

Ответ:

1. Огневые работы разрешается начинать только при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде

2. Огневые работы разрешается начинать при наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска.

3. Огневые работы разрешается начинать при постоянном нахождении на месте проведения огневых работ ответственного за проведение огневых работ, наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска и выполнении всех указанных мероприятий в наряде-допуске.

4. Огневые работы разрешается начинать при наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска и выполнении всех указанных мероприятий в наряде-допуске.

5. Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не ниже предельно допустимой концентрации по действующим санитарным нормам

БИЛЕТ   № 3

Вопрос 1. Как должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы и в опасной зоне во время проведения огневых работ?  (п.7.5.)

Ответ:

1. Периодически

2. Постоянно

3. Перед началом и по окончании работ

4. В аппаратах и коммуникациях 1 раз в час, в опасной зоне 1 раз в 2 часа.

5. По мере необходимости

Вопрос 2. Что проводится с исполнителями перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение огневых работ?  (п.5.10)

Ответ:

1. Инструктаж

2. Стажировка

3. Проверка знаний

4. Правильный ответ 1 и 2

5. Правильный ответ 1 и 3

Вопрос 3. Что запрещается в местах, где проводятся огневые работы?  (п.7.6.)

Ответ:

1. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов

2. Запрещается загрузка, выгрузка продуктов

3. Запрещается перегрузка и слив через открытые люки

4. Запрещается операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности

5. Все выше перечисленное

Вопрос 4. Что не входит в обязанности лица, ответственное за проведение огневых работ? (п.5.17.)

Ответ:

1. Организация выполнения мероприятий по безопасному проведению огневых работ

2. Обеспечение согласования наряда - допуска на проведение огневых работ с пожарной службой и, при необходимости, с другими службами предприятия и руководителями взаимосвязанного цеха, участка.

3. Проведение инструктажа исполнителям огневых работ

4. Проверка наличия квалификационных удостоверений и талонов по технике пожарной безопасности у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков), исправность и комплектность инструмента и средств для их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви, защитных щитков условиям проведения работ

5. Обеспечение места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей - дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.) и контроль их правильного использования

Вопрос 5. Что обязан сделать руководитель подразделения, где проводятся огневые работы?  (п.5.3.)

Ответ:

1. Назначить лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ

2. Определить объем и содержание подготовительных работ

3. Определить последовательность выполнения подготовительных работ, меры безопасности при выполнении огневых работ

4. Определить порядок контроля воздушной среды и средства защиты

5. Все вышеперечисленное

Вопрос 6. В каком документе фиксируется проведение инструктажа?  (п.п. 5.10, 5.11)

Ответ:

1. В акте-допуске

2. В наряде-допуске

3. В журнале регистрации инструктажей

4. Правильный ответ 1 и 2

5. Правильный ответ 2 и 3

Вопрос 7. Кто осуществляет допуск к выполнению огневых работ? (п.7.1)

Ответ:

1. Главный инженер

2. Начальник РИТУ

3. Начальник цеха

4. Лицо ответственное за подготовку к огневым работам

5. Лицо, ответственное за проведение огневых работ

Вопрос 8. Что входит в обязанности исполнителей огневых работ?   (п.8.7)

Ответ:

1. Иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности, получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ

2. Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ

3. Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде - допуске;

4. Пользоваться при работе исправным инструментом; работать в спецодежде и спецобуви;

5. Все вышеперечисленное

Вопрос 9. Какие меры должны быть приняты во время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха?  (п.7.6)

Ответ:

1. Меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ.

2. Ограждение участка проведения работ

3. Обеспечение двусторонней радиосвязи

4. Наличие дежурного автотранспорта

5. Все вышеперечисленное

Вопрос 10. Что не входит в обязанности лица, ответственного за подготовку места проведения огневых работ объекта, оборудования и коммуникаций к проведению огневых работ?   (п.8.4.)

Ответ:

1. Организация выполнения мероприятий, указанных в наряде - допуске

2. Проведение инструктажа исполнителям огневых работ

3. Проверка полноты и качества выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском

4. Обеспечение своевременного проведения анализов воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне

5. Уведомление руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени проведения огневых работ, об отключении линий коммуникаций и т.п.

БИЛЕТ   № 4

Вопрос 1. На какой срок может быть продлен наряд - допуск если работы не закончены в установленный срок?  (п.5.23.)

Ответ:

1. Не более чем на одну смену

2. Не более чем на две смены

3. Не более пяти рабочих дней.

4. На усмотрение ответственного руководителя работ

5. Не регламентировано

Вопрос 2.  При каких условиях разрешается начинать огневые работы?  (п.7.1)

Ответ:

1. Огневые работы разрешается начинать только при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде

2. Огневые работы разрешается начинать при наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска и выполнении всех указанных мероприятий в наряде-допуске.

3. Огневые работы разрешается начинать при нахождении на месте проведения огневых работ ответственного за проведение огневых работ, наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска и выполнении всех указанных мероприятий в наряде-допуске.

4. Огневые работы разрешается начинать при наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска.

5. Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не ниже предельно допустимой концентрации по действующим санитарным нормам

Вопрос 3.  Что не входит в обязанности исполнителя проведения огневых работ?   (п.8.7)

Ответ:

1. Ознакомиться с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ.

2. Отказаться от выполнения работ в случае неполного выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском или возникновения угрозы жизни и здоровью.

3. Немедленно принять меры к остановке огневых работ в случае возникновения опасной ситуации в месте производства работ по технологическим причинам с помощью средств связи или непосредственными действиями.

4. Иметь при себе квалификационное удостоверение, а также документ, подтверждающий обучение по программе ПТМ.

5. Получить инструктажи по безопасности труда, противопожарный, безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-допуске.

Вопрос 4.  В скольких экземплярах составляется наряд – допуск?  (п.5.13)

Ответ:

1. В одном

2. В двух

3. В трех

4. На усмотрение руководителя работ

5. Правилами не регламентировано

Вопрос 5. Как отмечаются места сварки, резки, нагревания и т.п.? (п.6.4 )

Ответ:

- Мелом

- Краской

- Биркой

- Хорошо видимыми опознавательными знаками.

- Все вышеперечисленное.

Вопрос 6. В течение какого времени после окончания огневых работ проводится наблюдение за местом проведения работ технологическим персоналом структурного подразделения? (п.7.13)

Ответ:

1. В течение 1 часа

2. В течение одной дневной рабочей смены

3. В течение 3 часов

4. В течение 5 часов

5. В течение пяти 3-х рабочих смен.

Вопрос 7.  Кем осуществляется подготовка объекта к проведению на нем огневых работ? (п.6.2.)

Ответ:

1. Технологическим персоналом структурного подразделения

2. Эксплуатационным персоналом цеха

3. Специально назначенными работниками

4. Работниками подрядных организаций

5. Специалистами пожарной части

Вопрос 8. Кто допускаются к проведению огневых работ?  (п.3.7)

Ответ:

1. К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение.

2. К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие специальную подготовку и имеющие талон по технике пожарной безопасности.

3. К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие инструктаж и проверку знаний по основной работе.

4. К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и документ (талон), подтверждающий обучение по программе ПТМ.

5. К проведению огневых работ допускаются лица,  имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

Вопрос 9. На кого возлагается ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на предприятии?  (п.3.2)

Ответ:

1. На руководителя предприятия

2. На главного инженера

3. На службу главного механика

4. На службу охраны труда и промышленной безопасности

5. На руководителей структурных подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом или иным распорядительным документом Общества, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение по ПТМ.

Вопрос 10. Как должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы и в опасной зоне во время проведения огневых работ.  (п.7.5)

Ответ:

1. Периодически

2. Постоянно

3. Перед началом и по окончании работ

4. В аппаратах и коммуникациях 1 раз в час, в опасной зоне 1 раз в 2 часа.

5. По мере необходимости

БИЛЕТ   № 5

Вопрос 1. На какой срок оформляется наряд - допуск при проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции цехов с полной остановкой производства?  (п.5.24)

Ответ:

1. На срок не более 15 рабочих смен

2. На срок не более 30 рабочих не более смен

3. На срок не более 60 рабочих не более смен

4. На срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

5. На срок, предусмотренный планом капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

.

Вопрос 2. Какие работы относятся к огневым? (Р.1.)

Ответ:

1. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

2. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

3. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, не способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

4. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать самовозгорание материалов и конструкций.

5. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

Вопрос 3. Когда должны проводиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах?  (п.3.4.)

Ответ:

1. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время.

2. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

3. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах запрещено проводить в любое время суток.

4. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в аварийных случаях.

5. Правилами не регламентировано

Вопрос 4. Что проводится с исполнителями перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение огневых работ?  (п.5.10)

Ответ:

1. Инструктаж

2. Стажировка

3. Проверка знаний

4. Правильный ответ 1 и 2

5. Правильный ответ 1 и 3

Вопрос 5. На какие этапы подразделяются огневые работы? (п.3.8)

Ответ:

1. Подготовительный

2. Основной

3. Заключительный

4. Правильный ответ 1 и 2

5. Правильный ответ 1 и 3

Вопрос 6. Что проводится в  случае назначения ответственным за проведение огневых работ, работника подрядной организации? (п.5.11)

Ответ:

1. Проверка знаний с выдачей удостоверения

2. Стажировка

3. Противопожарный инструктаж с отметкой в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности

4. Верно 1, 2

5. Все верно.

Вопрос 7. Что указывается на «Схеме проведения огневых работ»? (п.5.26)

Ответ:

- Места размещения сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ, места отбора проб воздуха.

- Технологическое оборудование, места расположения запорной арматуры и установки заглушек (при необходимости).

- Места проведения огневых работ, границы опасной зоны, места выставления предупредительных знаков, места размещения средств пожаротушения и пути эвакуации.

- Месторасположение автомобильной и другой техники, обеспечивающей проведение работ.

- Все верно.

.

Вопрос 8. В каком случае наряд – допуск считается недействительным? (п.5.27)

Ответ:

1. При заполнение наряда-допуска с использованием персонального компьютера.

2. При заполнение наряда-допуска карандашом.

3. При наличии исправлений в тексте (в т.ч.: затирки, закраски).

4. Верно 2, 3.

5. Все верно.

Вопрос 9. Чем должно быть обеспечено место проведения огневых работ? (п.6.8)

Ответ:

1. Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ

на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах

2. Планом проведения работ

3. Схемой расстановки спецтехники, оборудования.

4. Двухсторонней радиосвязью

5. Необходимыми первичными средствами пожаротушения

Вопрос 10. Что определяет руководитель структурного подразделения при подготовке к огневым работам? (п.6.3)

Ответ:

1. Расстояние до ближайших строений

2. Необходимое количество исполнителей

3. Погодные условия

4. Опасную зону

5. Все выше перечисленное

Ответы на билеты

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по организации безопасного проведения огневых работ

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |

Используемые нормативные документы:

# 1. Инструкция Компании «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Компании». Утверждена Приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014г. № 370, введена в действие Распоряжением ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 01.08.2014г № 1299.

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года