БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по охране труда при работе на высоте

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

БИЛЕТ   № 1

Вопрос 1. К каким видам относятся работы, при выполнении которых работник находится на площадках на расстоянии менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте 1,8 метра и более, а так же если высота ограждения этих площадок менее 1,1метра? (1)

Ответ:

1. Плановые работы

2. К работам на высоте

3. К работам повышенной опасности

4. К работам повышенной опасности, оформление наряда допуска не требуется

5. К работам повышенной опасности, должны выполняться по наряду-допуску

Вопрос 2. В каких случаях применяется система канатного доступа, состоящая из анкерных(ого) устройств(а) и соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, стропы, канаты, карабины, устройство для спуска, устройство для подъема)? (1)

Ответ:

1. Для подъема и спуска работника по вертикальной (более 70° к горизонту) и наклонной (более 30° к горизонту) плоскостям

2. Для подъема и спуска работника по вертикальной (более 60° к горизонту) и наклонной (более 40° к горизонту) плоскостям

3. Для выполнения работ в состоянии подвеса в безопорном пространстве

4. Верно 1 и 3

5. Верно 2 и 3

Вопрос 3. Каковы основные требования безопасности, предъявляемые к маршевым лестницам? (1)

Ответ:

1. Лестницы должны иметь уклон не более 45º (у резервуаров – не более 40º)

2. Лестницы должны иметь уклон не более 60º (у резервуаров – не более 50º).

3. Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см. Ступени должны иметь уклон вовнутрь 2-5º.С обеих сторон ступени должны иметь боковые планки или бортовую обшивку высотой не менее 15 см, исключающую возможность проскальзывания ног человека. Лестницы должны быть с двух сторон оборудованы перилами высотой 1 м.

4. Верно 2 и 3

5. Верно 1 и 3.

Вопрос 4. Допускается ли  применение неинвентарных лесов?  (1)

Ответ:

1. Нет, не допускается

2. Да, допускается

3. Допускается в исключительных случаях

4. Допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость

5. Допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость; проект должен быть завизирован лицом, назначенным в организации ответственным за безопасную организацию работ на высоте, и утвержден главным инженером организации или непосредственно руководителем организации.

Вопрос 5. В каких случаях СИЗ изымаются из эксплуатации?  (1)

Ответ:

1. В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения

2. При отсутствии некоторых элементов

3. Если техническое состояние или правильность работы СИЗ вызывают сомнения

4. Истек срок годности средств зашиты.

5. Верно все вышеперечисленное.

Вопрос 6.  Кто должен принимать в эксплуатацию леса, сооружаемые при выполнении работ подрядной организацией ?  (1)

Ответ:

1. Лицо, ответственное за безопасную организацию работ на высоте в подрядной организации

2. Лицо, ответственное за безопасную организацию работ на высоте в организации, на территории которой проводятся работы.

3. Лицо, назначенное ответственным за безопасную организацию работ на высоте, подрядной организации в присутствии лица, ответственного за безопасную организацию работ на высоте организации, на территории которой проводятся работы.

4. Руководитель подрядной организации

5. Руководитель организации, на территории которой проводятся работы

Вопрос 7.  Какие виды работ на высоте включаются в перечень работ, выполняемых по наряду-допуску? (1)

Ответ:

1. Работы на высоте, выполняемые без применения средств подмащивания

2. Работы на высоте 5 м и более

3. Работы на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м

4. Работы на нестационарных рабочих местах.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 8. На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск на производство работ на высоте?  (1)

Ответ:

1. На один день.

2. На один месяц.

3. На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы

4. На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления.

5. До завершения работ.

Вопрос 9. Каковы требования безопасности по окончании работ на высоте?  (1)

Ответ:

1. Привести в порядок рабочее место, убрать использованную ветошь, материалы и другой мусор.

2. Люльки и передвижные леса должны быть опущены на землю

3. По приезду на базу цеха, участка, бригады произвести необходимые записи в вахтовом журнале и сообщить принимающему смену, непосредственному руководителю, (дежурному руководителю, специалисту) о выполненной работе, о замеченных неисправностях оборудования, вентиляции и др. и о принятых мерах по их устранению и нарушениях режима работы.

4. Снять СИЗ и уложить их в места для хранения, спецодежду повесить в специальный шкаф или в помещение для сушки спецодежды (при необходимости). Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 10. В каких случаях не допускается подъем работников на антенно-мачтовые сооружения?  (1)

Ответ:

1. При не снятом напряжении выше 42 В

2. При не снятом напряжении выше 12 В

3. Во время грозы и при ее приближении,при гололеде, дожде, снегопаде, тумане, при скорости ветра более 12 м/с,в темное время суток или при недостаточном освещении.

4. Верно 1 и 3

5. Верно 2 и 3

БИЛЕТ   № 2

Вопрос 1. Кто должен производить осмотр СИЗ, необходимых для выполнения работ на высоте? (1)

Ответ:

1. Ответственный руководитель работ

2. Ответственный исполнитель работ

3. Работники, допускаемые к работам на высоте

4. Работники, допускаемые к работам на высоте, до и после каждого использования

5. Руководитель организации

Вопрос 2. Что необходимо проверить перед началом работ на высоте? (1)

Ответ:

1. Проверить и привести в порядок средства индивидуальной защиты, предохранительные приспособления. Застегнуть специальную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. Подбородочный ремешок защитной каски не должен быть в ослабленном  состоянии.

2. Проверить, чтобы применяемый при работе инструмент и приспособления были исправны, не изношены и отвечали безопасным условиям труда, предъявляемым к ним инструкциями по Обществу. Инструмент и приспособления применять строго по их назначению.

3. Проверить исправность и пригодность к эксплуатации применяемых лестниц, стремянок, лесов и подмостей

4. Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, установить ограждение.

5. Верно все выше перечисленное.

Вопрос 3. В какое время должны осуществляться работы на высоте?  (1)

Ответ:

1. Только в дневное время.

2. Круглосуточно

3. По требованию руководителя объекта

4. В дневное время. При проведении в ночное время должно быть получено письменное разрешение главного инженера и обеспечено качественное освещение

5. В дневное время. При проведении в ночное время должно быть получено письменное разрешение главного инженера .

Вопрос 4.  Каковы основные причины падения работников с высоты?  (1)

Ответ:

1. Технические - отсутствие ограждений, предохранительных поясов, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц

2. Технологические - недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ

3. Психологические - потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы;

4. Метеорологические - сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха, дождь, снег, туман, гололед.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 5. В каких случаях запрещается использование предохранительного пояса? (1)

Ответ:

1. При отсутствии бирки с отметкой о дате очередного испытания

2. При видимых механических повреждениях

3. Просрочен срок очередного испытания

5. Не регламентировано

4. Верно 1,2,3

Вопрос 6. Какие дополнительные меры безопасности предъявляются при работе на высоте в ограниченном пространстве  (в колодце, емкости, резервуаре)? (1)

Ответ:

1.Люки и отверстия доступа сверху должны быть оборудованы предохранительными ограждениями, исключающими возможность падения в них работников.

2.Ответственный руководитель работ назначает наблюдающих за работниками из расчета не менее одного наблюдающего за каждым работником.

3.Ответственный руководитель работ назначает наблюдающих за работниками из расчета не менее двух наблюдающих за каждым работником.

4. Верно 1 и 2

5. Верно 1 и 3

Вопрос 7. Какова периодичность осмотра деревянных лесов и подмостей? (1)

Ответ:

1. 1 раз в месяц

2. 1 раз в 10 дней

3. Не реже 1 раза в 10 рабочих смен.

4. 1 раз в 14 дней.

5. 1 раз в квартал

Вопрос 8.  Какие требования предъявляются к деревянным лесам и подмостям? (1)

Ответ:

1. Должны быть изготовлены из сухого качественного материала без косослоя, трещин, продольной суковатости

2. Перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться

3.Трубчатые металлические стойки должны иметь башмак, которым леса устанав¬ливаются на подкладки на предварительно утрамбованный грунт.

4. Опорные маяки должны быть надежно закреплены распорами и скосами от рас¬шатывания. При многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов платформы настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют защитными экранами достаточных размеров и прочности.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 9. Допускается ли выполнение работ с приставной лестницы?  (1)

Ответ:

1. Да, если это необходимо

2. Да, по разрешению руководителя работ

3. Допускается только для выполнения кратковременных работ

4. Допускается для выполнения кратковременных работ, при этом рабочие должны иметь предохранительные пояса, надежно закрепленные за неподвижные конструкции.

5. Нет, не допускается

Вопрос 10. В каких случаях не допускается выполнение работ на высоте? (1)

Ответ:

1. При работах в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при монтаже (демонтаже)   конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

2. При неблагоприятных погодных условиях

3. При  грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

4. Верно 1 и 3

5. Верно 1 и 2

БИЛЕТ   № 3

Вопрос 1. В обязанности работника при выполнении работ на высоте входит: (1)

Ответ:

1. Выполнять только порученную ему работу

2. Осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады

3. Уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников, содержать их в исправном состоянии, лично производить осмотр СИЗ перед каждым использованием

4. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве

5. Все выше перечисленное

Вопрос 2. Разрешается ли одновременное производство работ в двух и более ярусах на одной вертикали? (1)

Ответ:

1. Запрещается без соответствующих защитных устройств . При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места, предохраняющие работающих внизу.

2. Разрешается

3. Запрещается

4. Правилами не регламентируется

5. На усмотрение руководителя объекта

Вопрос 3. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при перерыве в работах на протяжении рабочей смены (на обед, по условиям работы)?  (1)

Ответ:

1. Члены бригады должны быть удалены с рабочего места (с высоты)

2. Компоненты страховочных систем должны быть убраны, а канаты системы канатного доступа либо подняты, либо обеспечена невозможность доступа к ним посторонних лиц.

3. Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без ответственного исполнителя работ.

4. Допуск к работе после перерыва выполняет ответственный исполнитель работ без оформления в наряде-допуске.

5. Все выше перечисленное

Вопрос 4. Какую группу по безопасности работ на высоте должен иметь Работник, выполняющий функции страхующего при обеспечении безопасности поднимающегося/спускающегося работника? (1)

Ответ:

1. Не регламентируется

2. 1 группу

3. 2 группу

4. 3 группу

5. Любую группу, из вышеперечисленных

Вопрос 5. Кто допускается к выполнению работ на высоте?  (1)

Ответ:

1.  Лица, достигшие 18 лет

2. Лица, достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, прошедшие стажировку, инструктаж, проверку знаний;

3. Специально обученные люди

4. На усмотрение руководителя работ

5. Не регламентируется

Вопрос 6. В обязанности ответственного руководителя перед началом работ входит: (1)

Ответ:

1. Получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск

2. Ознакомиться с ППР на высоте, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ

3. Проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте

4. Дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств защиты, знаков, ограждений

5. Все вышеперечисленное

Вопрос 7. Какие виды систем обеспечения безопасности работ на высоте существуют?  (1)

Ответ:

1. Системы удерживания или позиционирования

(для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается)

2. Для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения;

3. Для спасения и эвакуации

4. Правильный ответ 1 и 2

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 8. Каковы требования безопасности при выполнении работ на дымовых трубах? (1)

Ответ:

1. При подъеме на дымовую трубу, запрещается браться за верхнюю последнюю скобу и становится на нее.

2. Площадка верхнего яруса лесов должна быть ниже не менее 0,65 м от верха дымовой трубы.

3. Вокруг трубы необходимо оградить опасную зону

4. На высоте 2,5-3 м необходимо установить защитный козырек шириной не менее 2м с двойным настилом досок толщиной не менее 40мм, с уклоном к трубе и бортовой доской не менее 150мм.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 9. В каких случаях необходимо немедленно прекратить работы на высоте?  (1)

Ответ:

1. При появлении у работника недомогания, головокружения и других отклонений.

2. При возникновении аварийной ситуации

3. По устному распоряжению руководителя объекта

4. Верно 1 и 2

5. Верно 1 и 3

Вопрос 10. Могут ли быть начаты работы на высоте без оформления наряда-допуска?  (1)

Ответ:

1.Да, если есть такая необходимость

2.Нет, не могут

3.Могут в исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий)

4. Могут в исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) , под руководством работников, ответственных за безопасную организацию и проведение работ на высоте.

5. В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте. Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

БИЛЕТ   № 4

Вопрос 1. В обязанности ответственного руководителя на месте производства работ входит: (1)

Ответ:

1. Организовывать, обеспечивать и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ

2. Проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске; доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов бригады с росписью их в наряде-допуске; при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и обязанности; после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте

3. Допускать бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ

4. Останавливать работы при выявлении дополнительных опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска

5.Верно все вышеперечисленное

Вопрос 2.  Какие требования предъявляются к металлическим лесам и подмостям? (1)

Ответ:

1. Масса сборочных элементов, приходящихся на одного работника при ручной сборке средств подмащивания, должна быть не более:

- 25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте; 50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками).

2. Масса сборочных элементов, приходящихся на одного работника при ручной сборке средств подмащивания, должна быть не более:

- 10 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте; 20 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками).

3. Леса должны иметь надежные соединения в наращиваемых стояках и прочно крепиться при сборке,

оборудованы грозозащитными заземляющими устройствами.

4. Верно 1 и 3

5. Верно 2 и 3

Вопрос 3. С какой периодичностью проходят обучение работники, относящиеся к 1 группе по безопасности работ на высоте? (1)

Ответ:

1. Не реже раза в год

2. Не реже 1 раза в 3 года

3. Не реже 1 раза в 5 лет

4. Обучение проводится перед началом работ

5. Не регламентировано

Вопрос 4. Допускаются ли работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов? (1)

Ответ:

1. Нет, не допускаются

2. Да, допускаются

3. Допускается в экстренных случаях

4. На усмотрение руководителя работ

5. Правилами не регламентировано

Вопрос 5. Какие требования безопасности предъявляются к  передвижным средствам подмащивания (подвесные леса, подмости, люльки)?  (1)

Ответ:

1. Подвесные леса во избежание раскачивания должны быть прикреплены к несущим частям здания (сооружения) или конструкциям.

2. Люльки и передвижные леса, с которых в течение смены работа не производится, должны быть опущены на землю.

3. Ежедневно перед работой проводится осмотр и проверяется состояние люлек, передвижных лесов и канатов.

4. Ежедневно перед работой проводится испытание по имитации обрыва рабочего каната.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 6. Каким инструментом обязан пользоваться работник, при выполнении работ на взрывоопасных объектах? (1)

Ответ:

1. Инструментом, обильно смазанным консистентной смазкой

2. Инструментом с изолированной рукояткой

3. Инструментом из цветного металла или обмедненным

4. Верно 1 и 3

5. Верно 2 и 3

Вопрос 7. В каких случаях аннулируется наряд-допуск на производство работ? (1)

Ответ:

1. При замене ответственного руководителя или исполнителя работ

2. При изменении состава бригады более чем наполовину

3. При изменении условий работы

4. Верно 1 и 2

5. Верно 1.2.3

Вопрос 8.  Каковы требования предъявляются к организации рабочего места при работах на высоте? (1)

Ответ:

1. Рабочее место должно содержаться в чистоте. Хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть осуществлено в соответствии с технологическими и маршрутными картами

2. На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства,

3. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны.

4. Запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от них.

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 9. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники, выполняющие работы на антенно-мачтовых сооружениях? (1)

Ответ:

1. 1 группу

2. 2 группу

3. 3 группу

4. На усмотрение руководителя работ

5. Не регламентируется

Вопрос 10. Кто допускает к эксплуатации подмости и леса высотой до 4 м?  (1)

Ответ:

1. Руководитель работ

2. Руководитель работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей

3. Ответственный исполнитель работ

4. Верно 1 и 3

5. Не регламентируется

БИЛЕТ   № 5

Вопрос 1. Срок хранения Журнала учета работ по наряду-допуску составляет? (1)

Ответ:

1. Один год

2. Бессрочно

3. Один год со дня регистрации полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску.

4.Один месяц со дня регистрации полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску.

5. Не регламентируется

Вопрос 2. В обязанности ответственного исполнителя работ во время производства работ входит?   (1)

Ответ:

1. Проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов

2. Указать каждому члену бригады его рабочее место

3. Запрещать членам бригады покидать место производства работ без разрешения, производить выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском; выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены; возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

4. По окончании работы обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

5.  Все вышеперечисленное

Вопрос 3. Какие требования безопасного производства работ необходимо выполнять  при работе на высоте? (1)

Ответ:

1. Не оставлять и не раскладывать незакрепленный инструмент и крепежный материал, оборудование, механизмы, инвентарь и приспособления, исключить их падение .Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством

2. Спускать вниз или поднимать наверх необходимые по ходу работы предметы при по¬мощи веревки с оттяжкой, конец которой должен быть у стоящего внизу рабочего (подавать инструмент и другие мелкие детали на высоту, а также спускать их следует в сумках или ящиках с крышками);

3. Не бросать вниз какие-либо предметы; не обрабатывать режущим инструментом предметы, находящиеся на весу.

4. Принимать для складирования на рабочих местах материалы, изделия, конструкции в объемах, необходимых для текущей переработки, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок; размещать  принятые материалы, изделия, конструкции так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему; запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности.

5. Верно все выше перечисленное

Вопрос 4. При какой продолжительности работы с использованием системы канатного доступа должно использоваться рабочее сиденье? (1)

Ответ:

1. 30 минут

2. Один час

3. Два часа

4. На усмотрение руководителя работ

5. Правилами не регламентируется

## Вопрос 5. В каких случаях работникам проводится обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте до начала проведения работ? (1)

Ответ:

1. Работникам, допускаемым к работам на высоте впервые;

2. Работникам, переведенным с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

3. Работникам, имеющим перерыв в работе на высоте более одного года.

4. Не регламентируется

5. Верно 1,2,3

Вопрос 6. Какие требования безопасности предъявляются к рабочим площадкам на высоте? (1)

Ответ:

1. Площадки должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения

2. Площадки должны иметь, начиная с высоты 1 метр, перила высотой 1,25 метра с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не более 1 см для стока жидкости.

3. Площадки должны иметь, начиная с высоты 0,75 метра, перила высотой 1,25 метра с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не более 1 см для стока жидкости.

4. Верно 1 и 3

5. Верно 1 и 2

Вопрос 7. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и снятии ограждений? (1)

Ответ:

1. Установка и снятие ограждений должны осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения соответствующих работ.

2. Установка и снятие средств ограждений и защиты должны осуществляться с применением страховочных систем

3. Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем ответственного исполнителя работ.

4. Правильный ответ 1 и 2

5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос 8. При выполнении работ на антенно-мачтовых сооружениях должны выполняться следующие требования (1):

Ответ:

1. перед подъемом на антенно-мачтовые сооружения должны быть отключены сигнальное освещение мачты, прогрев антенн и вывешены плакаты "Не включать. Работают люди".

2. работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже II;

3. работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III;

4. Верно 1 и 3

5. Верно 1 и 2

Вопрос 9. Каковы основные требования безопасности при применении когтей и лазов монтерских? (1)

Ответ:

1. На подножке когтя, лаза должно быть нанесено: товарный знак, номер, дата изготовления

2. Когти и лазы подлежат обязательному осмотру до и после использования

3. Обслуживание и периодические проверки проводить согласно эксплуатационной документации изготовителя.

4. Применение когтей и лазов запрещается при  обледенении опор, проводов и конструкций опор;

при температуре воздуха ниже допустимой,  указанной в инструкции по эксплуатации.

5. Верно все выше перечисленное

Вопрос 10. Где должен находиться ответственный исполнитель работ во время производства работ? (1)

Ответ:

1. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ

2. Ответственный исполнитель работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, обязан удалить бригаду с места работы

3. На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска.

4. Верно все вышеперечисленное

5. Не регламентируется

Ответы на билеты

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по охране труда при работе на высоте

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |

Используемые нормативные документы:

# 1. Инструкция № 2.2.16 По охране труда при работе на высоте , утвержденная генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» 28.09.2015

Заместитель  главного инженера  -

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года