Вопросы

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по организации безопасного проведения земляных работ

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

- Когда оформляется наряд-допуск на земляные работы? (п.2.5 инстр.)

- Что относится к опасным производственным факторам, связанным с производством земляных работ в выемках и траншеях? (п.5.1.1 СНиП 12-02-2002, п.1.5. инстр.)

- Каким документом предусматриваются меры обеспечения безопасности проведения земляных работ при наличии опасных и вредных производственных факторов на объекте? (п.5.1.2 СНиП)

- Кто выдает разрешение на право производства  работ в зоне пересечения с подземными коммуникациями (действующие трубопроводы, электрические кабели, кабели связи)? (п.2.7. инстр.)

- Допускается ли применение землеройных машин в непосредственной близости с действующими подземными коммуникациями? (п.2.8 инстр.)

- Какие мероприятия необходимо выполнить до начала земляных работ? (п.2.10 инстр.)

- В каком случае следует остановить земляные работы? (п.3.2. инстр.)

- Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных грунтах допускается при их глубине (п.3.15 инстр.):

- Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в супесях допускается при их глубине (п.3.15 инстр.):

- Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в суглинках и глинах допускается при их глубине (п.3.15 инстр.):

- На какую глубину по сравнению с нормативной допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 град? (п.3.16, 3.,54 инстр.)

- Траншеи и котлованы в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод могут разрабатываться вручную без откосов (с вертикальными стенками) и креплений в насыпных, песчаных и гравийных грунтах на глубину до: (п.3.3)

13.Траншеи и котлованы в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод могут разрабатываться вручную без откосов (с вертикальными стенками) и креплений в супесчаных грунтах на глубину до: (п.3.3)

14.При какой глубине траншеи для разработки грунта вручную требуется устройство откосов или крепление стенок траншеи (котлована)? (п.3.3)

15. На каком расстоянии от бровки траншеи разрешается размещение строительных материалов, машин и механизмов в сухих связных грунтах? (п.3.4 инстр)

16. На каком расстоянии от бровки траншеи разрешается размещение строительных материалов, машин и механизмов в песчаных и увлажненных грунтах? (п.3.4 инстр)

17. При работе одноковшового экскаватора людям запрещается: (п.3.6, 3.22, 3,48)

18. Для прохода в котлованы и широкие траншеи должны устраиваться стремянки (трапы) шириной не менее (м), огражденные перилами высотой (м): (п.3.9)

19. К неслежавшимся насыпным грунтам относятся песчаные грунты с давностью отсыпки до : (п.3.17)

20. К неслежавшимся насыпным грунтам относятся пылевато-глинистые грунты с давностью отсыпки до : (п.3.17)

21. При установке креплений стенок траншеи (котлована) верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее: (п.3.19)

22. Разборку креплений котлованов и траншей в плотных грунтах по мере обратной засыпки грунта  производят: (п.3.21)

23. Разборку креплений котлованов и траншей в сыпучих или неусточивых грунтах по мере обратной засыпки грунта  производят: (п.3.21)

24. При использовании экскаватора «клин-баба» для рыхления мерзлых грунтов людям запрещается приближаться к экскаватору ближе: (п. 3.23)

25. При рыхлении мерзлых грунтов отбойным молотком: (п. 3.24)

26. При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными машинами (скреперы, грейдеры, катки, бульдозеры и др) следующими одна за другой допускается расстояние между ними не менее: (п.3.29)

27. Наряд-допуск на работы повышенной опасности оформляется при разработке грунта вручную в котлованах и траншеях глубиной более: (п.3.33.)

28. Через траншеи и котлованы, вырытые на площадках, проездах, проходах и других местах движения людей устраиваются: (п.3.34, 3.44)

29. При разработке траншей землекопы должны находиться друг от друга на расстоянии не менее: (п.3.43)

30. При рытье котлованов ручным способом работники, находящиеся в котловане должны быть обеспечены: (п.3.46)

31. Допускается ли применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими подземными коммуникациями? (п.2.8 инстр.)

32. При механическом рыхлении мерзлого грунта («клин-баба», «клин-молот», «шар-молот») работник должен находиться в радиусе от места рыхления не менее: (п. 3.56)

33. При разработке грунта вблизи газопровода или возможного скопления газа следует: (3.36 – 3.40)

34. Какие требования предъявляются к противогазам при разработке грунта в колодцах и траншеях вблизи газопровода или возможного скопления газа? (п.3.41)

35. Что должно быть предусмотрено в котловане или траншее при проведении ремонтных работ на газопроводе для спуска и подъема рабочих? (п.3.42)

Используемые нормативные документы:

# 1. Сборник инструкций по промышленной безопасности и охране труда для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз», Том 2, утвержден  04.06.2012г. Инструкция 2.2.48 «По охране труда при проведении земляных работ».

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года