Билеты

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по организации безопасного проведения земляных работ

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

БИЛЕТ № 1.

1.Когда оформляется наряд-допуск на земляные работы? (п.2.5 инстр.)

- При выполнении земляных работ в зоне пересечения электрических кабелей и кабелей связи,  в зоне действующих трубопроводов;

- При выполнении земляных работ в зоне с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т.п.).

- При ручной разработке грунта в выемках и траншеях.

- Все вышеперечисленное

- Верно 1, 2.

2. Кто выдает разрешение на право производства  работ в зоне пересечения с подземными коммуникациями (действующие трубопроводы, электрические кабели, кабели связи)? (п.2.7. инстр.)

- Ростехнадзор.

- Авторский надзор.

- Независимый технический надзор.

- Организация, эксплуатирующая коммуникации.

- Непосредственный руководитель работ.

3. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в суглинках и глинах допускается при их глубине (п.3.15 инстр.):

- 1,25 м

- 1,0 м

- 1,5 м

- 2,0 м

- 2,2 м

4.При какой глубине траншеи для разработки грунта вручную требуется устройство откосов или крепление стенок траншеи (котлована)? (п.3.3)

- более 2,5 м

- более 2,2 м

- более 2,0 м

- более 1,75м

- более 1,5 м

5. К неслежавшимся насыпным грунтам относятся пылевато-глинистые грунты с давностью отсыпки до : (п.3.17)

- до 1 года

- до 2-х лет

- до 3-х лет

- до 4-х лет

- до 5-ти лет

6. Разборку креплений котлованов и траншей в сыпучих или неусточивых грунтах по мере обратной засыпки грунта  производят: (п.3.21)

- Начиная сверху, удалением одновременно не более 3-х досок по высоте грунта.

- Начиная снизу, удалением одновременно не более 3-х досок по высоте грунта.

- Начиная снизу, удалением одновременно не более 1-й доски по высоте грунта.

- Начиная снизу, удаление количества досок не регламентировано.

- Начиная сверху. Удаление количества досок не регламентировано.

7. Наряд-допуск на работы повышенной опасности оформляется при разработке грунта вручную в котлованах и траншеях глубиной более: (п.3.33.)

- 1,2 м

- 1,5 м

- 1.75 м

- 2,0 м

- 2,2 м

8. При рытье котлованов ручным способом работники, находящиеся в котловане должны быть обеспечены: (п.3.46)

- Страховочными веревками и не менее 2-х работников на поверхности для подстраховки.

- Спасательными поясами и не менее 2-х работников на поверхности для подстраховки.

- Спасательными поясами, страховочными веревками и не менее 2-х работников на поверхности для подстраховки.

- Спасательными поясами с прикрепленными к ним страховочными веревками и не менее 2-х работников на поверхности для подстраховки.

- Стремянками.

9. При разработке грунта вблизи газопровода или возможного скопления газа следует: (3.36 – 3.40)

- Осуществлять ежедневный контроль состояния воздушной среды перед началом газоопасных работ

- Прекратить земляные работы при обнаружении запаха газа.

- При обеспечении работников шланговыми противогазами работы продолжать.

- Верно 1, 2

- Все верно.

10. Что должно быть предусмотрено в котловане или траншее при проведении ремонтных работ на газопроводе для спуска и подъема рабочих? (п.3.42)

- Трапы из досок толщиной не менее 40мм, шириной не менее 0,75м

- Стремянки шириной не менее 0,7м

- Не менее 2-х устройств расположенных с противоположных сторон.

- Лестницы приставные.

- Ходовые доски.

БИЛЕТ № 2.

1. Что относится к опасным производственным факторам, связанным с производством земляных работ в выемках и траншеях? (п.5.1.1 СНиП 12-02-2002, п.1.5. инстр.)

- Обрушающиеся грунты.

- Падающие предметы (инструмент, материалы, мерзлые комья грунта)

- Повышенное напряжение в электрической цепи

- Скорость ветра 10 м/сек

- Верно 1, 2, 3.

2.Какие мероприятия необходимо выполнить до начала земляных работ? (п.2.10 инстр.)

- Место работы должно быть ограждено по всему периметру

- У места работы выставляются предупредительные знаки со стороны движения транспорта.

- В темное время суток место проведения работ должно быть освещено прожекторами или переносными электрическими лампочками.

- Необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.

- Все верно.

3.Траншеи и котлованы в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод могут разрабатываться вручную без откосов (с вертикальными стенками) и креплений в супесчаных грунтах на глубину до: (п.3.3)

- 1 м

- 1,25м

- 1,5м

- 2 м

- 2,2м

4. На каком расстоянии от бровки траншеи разрешается размещение строительных материалов, машин и механизмов в песчаных и увлажненных грунтах? (п.3.4 инстр)

- 1.не менее 0,5м

- не менее 0,6м

- не менее 0,75м

- не менее 1,0 м

- не менее 1,2м

5. Для прохода в котлованы и широкие траншеи должны устраиваться стремянки (трапы) шириной не менее (м), огражденные перилами высотой (м): (п.3.9)

1. 0,6 м, перила с одной стороны h=1.2м;

2. 0,75 м, перила с одной стороны h=1.2м;

3. 0,6 м, перила с 2-х сторон h=1.2м;

4. 0,75 м, перила с 2-х сторон h=1.2м;

5. не требуется.

6. Разборку креплений котлованов и траншей в плотных грунтах по мере обратной засыпки грунта  производят: (п.3.21)

- Начиная сверху, удалением одновременно не более 3-х досок по высоте грунта.

- Начиная снизу, удалением одновременно не более 3-х досок по высоте грунта.

- Начиная снизу, удалением одновременно не более 1-й доски по высоте грунта.

- Начиная снизу, удаление количества досок не регламентировано.

- Начиная сверху. Удаление количества досок не регламентировано.

7. При использовании экскаватора «клин-баба» для рыхления мерзлых грунтов людям запрещается приближаться к экскаватору ближе: (п. 3.23)

1. 5м

2. 10м

3. 15м

4. 20м

5. 25м.

8. При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными машинами (скреперы, грейдеры, катки, бульдозеры и др) следующими одна за другой допускается расстояние между ними не менее: (п.3.29)

1. 3м

2. 5 м

3. 10 м

4. 15м

5. не регламентировано.

9. Допускается ли применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими подземными коммуникациями? (п.2.8 инстр.)

- Нет.

- Только под непосредственным наблюдением руководителя работ.

- Да, по согласованию организации – владельца коммуникаций.

- Разработка ведется только при помощи лопат, без применения ударных инструментов

- Верно 2, 4.

10. Какие требования предъявляются к противогазам при разработке грунта в колодцах и траншеях вблизи газопровода или возможного скопления газа? (п.3.41)

- Длина шланга противогаза не должна превышать 5 м

- Длина шланга противогаза не должна превышать 10 м

- Длина шланга противогаза не должна превышать 15 м

- Длина шланга противогаза не должна превышать 20 м

- Не регламентировано.

БИЛЕТ № 3.

1.Каким документом предусматриваются меры обеспечения безопасности проведения земляных работ при наличии опасных и вредных производственных факторов на объекте? (п.5.1.2 СНиП)

1. ПОС, ППР .

2. СНиП, ВСН.

3. Технологические карты.

4. Верно 1, 3.

5. Все верно.

2.Допускается ли применение землеройных машин в непосредственной близости с действующими подземными коммуникациями? (п.2.8 инстр.)

1. Нет.

2. Только под непосредственным наблюдением руководителя работ.

3. Да, по согласованию организации – владельца коммуникаций.

4. Разработка ведется только при помощи лопат, без применения ударных инструментов

5. Верно 2,3.

3. На какую глубину по сравнению с нормативной допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 град? (п.3.16, 3.,54 инстр.)

1. На величину промерзания грунта, но не более 2м.

2. На величину промерзания грунта, но не более 2, 2м.

3. В сыпучемерзлых (сухих песчаных грунтов) не допускается.

4. Верно 1 и 3.

5. Верно 2 и 3.

4. На каком расстоянии от бровки траншеи разрешается размещение строительных материалов, машин и механизмов в сухих связных грунтах? (п.3.4 инстр)

1.не менее 0,5м

2. не менее 0,6м

3. не менее 0,75м

4. не менее 1,0 м

5. не менее 1,2м

5. При работе одноковшового экскаватора людям запрещается: (п.3.6, 3.22, 3,48)

1. Находиться в радиусе, превышающем длину стрелы экскаватора менее чем на 5м.

2. Находиться между экскаватором и отвалом грунта.

3. Находиться под стрелой и ковшом на дне траншеи.

4. Находиться в зоне действия экскаватора на расстоянии менее 10м от его ковша.

5. Все верно.

6. К неслежавшимся насыпным грунтам относятся песчаные грунты с давностью отсыпки до : (п.3.17)

1. до 1 года

2. до 2-х лет

3. до 3-х лет

4. до 4-х лет

5. до 5-ти лет

7. При рыхлении мерзлых грунтов отбойным молотком: (п. 3.24)

- Работник находится на устойчивой породе.

- Работник находится на специальной  площадке с ограждением.

- В случае сползания грунта (обвала) место для производства работ оборудуется специальной  площадкой с ограждением.

- Верно 1, 3.

- Верно 2.

8. Через траншеи и котлованы, вырытые на площадках, проездах, проходах и других местах движения людей устраиваются: (п.3.34, 3.44)

- Трапы из досок толщиной не менее 40мм, шириной не менее 0,75м.

- Переходы шириной не менее 0,7м.

- Переходы шириной не менее 0,7м, огражденные  с обеих сторон перилами высотой не менее 1м.

- Переходы шириной не менее 0,6м, огражденные  перилами с одной стороны высотой не менее 1,2м.

- Переходы (мостки) шириной не менее 0,7м, огражденные  с обеих сторон перилами высотой не менее 1м, с обшивкой по низу бортов не менее 10 см.

9. При механическом рыхлении мерзлого грунта («клин-баба», «клин-молот», «шар-молот») работник должен находиться в радиусе от места рыхления не менее: (п. 3.56)

- 5м

- 10 м

- 15 м

- 20 м

- 25 м.

10. При установке креплений стенок траншеи (котлована) верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее: (п.3.19)

1. 5 см

2. 10 см

3. 15 см

4. 20 см

5. 30 см

БИЛЕТ № 4.

1. Кто выдает разрешение на право производства  работ в зоне пересечения с подземными коммуникациями (действующие трубопроводы, электрические кабели, кабели связи)? (п.2.7. инстр.)

- Ростехнадзор.

- Авторский надзор.

- Независимый технический надзор.

- Организация, эксплуатирующая коммуникации.

- Непосредственный руководитель работ.

2 Когда оформляется наряд-допуск на земляные работы? (п.2.5 инстр.)

- При выполнении земляных работ в зоне пересечения электрических кабелей и кабелей связи,  в зоне действующих трубопроводов;

- При выполнении земляных работ в зоне с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т.п.).

- При ручной разработке грунта в выемках и траншеях.

- Все вышеперечисленное

- Верно 1, 2.

3.Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных грунтах допускается при их глубине (п.3.15 инстр.):

- 1,25 м

- 1,0 м

- 1,5 м

- 2,0 м

- 2,2 м

4.Траншеи и котлованы в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод могут разрабатываться вручную без откосов (с вертикальными стенками) и креплений в насыпных, песчаных и гравийных грунтах на глубину до: (п.3.3)

1. 1 м

2. 1,25м

3. 1,5м

4. 2 м

5. 2,2м

5.При какой глубине траншеи для разработки грунта вручную требуется устройство откосов или крепление стенок траншеи (котлована)? (п.3.3)

1. более 2,5 м

2. более 2,2 м

3. более 2,0 м

4. более 1,75м

5. более 1,5 м

6. К неслежавшимся насыпным грунтам относятся пылевато-глинистые грунты с давностью отсыпки до : (п.3.17)

1. до 1 года

2. до 2-х лет

3. до 3-х лет

4. до 4-х лет

5. до 5-ти лет

7. При использовании экскаватора «клин-баба» для рыхления мерзлых грунтов людям запрещается приближаться к экскаватору ближе: (п. 3.23)

1. 5м

2. 10м

3. 15м

4. 20м

5. 25м.

8. Наряд-допуск на работы повышенной опасности оформляется при разработке грунта вручную в котлованах и траншеях глубиной более: (п.3.33.)

1. 1,2 м

2. 1,5 м

3. 1.75 м

4. 2,0 м

5. 2,2 м

9. При разработке траншей землекопы должны находиться друг от друга на расстоянии не менее: (п.3.43)

1. 1-1,5 м

2. 1,5-1,8 м

3. 1,8-2.0 м

4. 2,0-2,2 м

5. Не регламентировано.

10. При разработке грунта вблизи газопровода или возможного скопления газа следует: (3.36 – 3.40)

1. Осуществлять ежедневный контроль состояния воздушной среды перед началом газоопасных работ

2. Прекратить земляные работы при обнаружении запаха газа.

3. При обеспечении работников шланговыми противогазами работы продолжать.

4. Верно 1, 2

5. Все верно.

БИЛЕТ № 5.

1.Каким документом предусматриваются меры обеспечения безопасности проведения земляных работ при наличии опасных и вредных производственных факторов на объекте? (п.5.1.2 СНиП)

1. ПОС, ППР .

2. СНиП, ВСН.

3. Технологические карты.

4. Верно 1, 3.

5. Все верно.

- Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в супесях допускается при их глубине (п.3.15 инстр.):

- 1,25 м

- 1,0 м

- 1,5 м

- 2,0 м

- 2,2 м

3.Траншеи и котлованы в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод могут разрабатываться вручную без откосов (с вертикальными стенками) и креплений в супесчаных грунтах на глубину до: (п.3.3)

1. 1 м

2. 1,25м

3. 1,5м

4. 2 м

5. 2,2м

4. На каком расстоянии от бровки траншеи разрешается размещение строительных материалов, машин и механизмов в песчаных и увлажненных грунтах? (п.3.4 инстр)

- не менее 0,5м

- не менее 0,6м

- не менее 0,75м

- не менее 1,0 м

- не менее 1,2м

5. Для прохода в котлованы и широкие траншеи должны устраиваться стремянки (трапы) шириной не менее (м), огражденные перилами высотой (м): (п.3.9)

- 0,6 м, перила с одной стороны h=1.2м;

- 0,75 м, перила с одной стороны h=1.2м;

- 0,6 м, перила с 2-х сторон h=1.2м;

- 0,75 м, перила с 2-х сторон h=1.2м;

- не требуется.

6. При установке креплений стенок траншеи (котлована) верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее: (п.3.19)

- 5 см

- 10 см

- 15 см

- 20 см

- 30 см

7. При использовании экскаватора «клин-баба» для рыхления мерзлых грунтов людям запрещается приближаться к экскаватору ближе: (п. 3.23)

- 5м

- 10м

- 15м

- 20м

- 25м.

8. При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными машинами (скреперы, грейдеры, катки, бульдозеры и др) следующими одна за другой допускается расстояние между ними не менее: (п.3.29)

- 3м

- 5 м

- 10 м

- 15м

- не регламентировано.

9. Допускается ли применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими подземными коммуникациями? (п.2.8 инстр.)

- Нет.

- Только под непосредственным наблюдением руководителя работ.

- Да, по согласованию организации – владельца коммуникаций.

- Разработка ведется только при помощи лопат, без применения ударных инструментов

- Верно 2, 4.

10. Какие требования предъявляются к противогазам при разработке грунта в колодцах и траншеях вблизи газопровода или возможного скопления газа? (п.3.41)

- Длина шланга противогаза не должна превышать 5 м

- Длина шланга противогаза не должна превышать 10 м

- Длина шланга противогаза не должна превышать 15 м

- Длина шланга противогаза не должна превышать 20 м

- Не регламентировано.

Ответы на билеты

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по организации безопасного проведения земляных работ

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |

Используемые нормативные документы:

# 1. Сборник инструкций по промышленной безопасности и охране труда для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз», Том 2, утвержден 04.06.2012г. Инструкция 2.2.48 «По охране труда при проведении земляных работ».

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

Начальник управления  ПБ и ОТ

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года