БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций по эксплуатации опасных производственных объектов ООО «РН - Юганскнефтегаз», на которых применяются подъемные сооружения,

предназначенные для подъема и перемещения грузов.

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

БИЛЕТ № 1

Вопрос 1. На какие краны не распространяются Правила ФНП ПС?, п. 4

Ответ:

- Начало формы

- На грузоподъемные краны всех типов

- На мостовые краны штабелеры

- На манипуляторы, используемые в технологических процессах

- На краны-манипуляторы

- На строительные подъемники

Вопрос 2. Вопрос 2. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями на ОПО с применением ПС должно осуществляться в соответствии: ФНП ПС, п. 101.

Ответ:

- С технологическими картами Начало формы

- С проектом производства работ

- С технологическими инструкциями предприятия-изготовителя

- С инструкциями по охране труда

Вопрос 3. Конец формы

В каком случае проводится только внеочередное статическое испытание грузоподъемных кранов?. ФНП ПС, п. 170

Ответ:

- Начало формы

- После перепасовки канатов

- После замены грузозахватного органа

- После замены канатов

- После замены стрелы

Вопрос 4. Разрешается ли опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины?. ФНП ПС, п. 128

Конец формы

Ответ:

- Разрешается

- Не разрешается

- Разрешается при условии обеспечения безопасности работы

- Разрешается при наличии в кузове безопасного места для работника

Вопрос 5. Укажите периодичность осмотра в процессе эксплуатации траверс, клещей, захватов и тары.  ФНП ПС, п. 228.

Конец формы

Ответ:

- Начало формы

- Каждые 10 дней;

- Не реже чем каждый месяц

- Перед началом работ.

- Не реже чем 1 раз в три месяца

Конец формы

Вопрос 6Конец формы

. В организациях, где производство работ с применением ПС выполняется на одном участке (цехе), разрешается ли одному специалисту совмещать обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное производство работ?. ФНП ПС, п. 23

Ответ:

- Начало формы

- Нет, не разрешается

- Только в случае необходимости по указанию главного инженера

- Разрешается

- Разрешается двум специалистам

Вопрос 7. Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло: ФНП ПС, п. 112

Ответ:

- 1. Не менее 500 мм

- Начало формы

- Не менее 800 мм

- Не менее 2000 мм

- Не менее 1000 мм

Вопрос 8. При соблюдении какого расстояния между стрелой крана и неотключенными контактными проводами городского транспорта может производиться работа крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить это расстояние при подъеме стрелы. ФНП ПС, п. 115

Ответ:

- Не менее 2 м

- Не менее 1 м

- Не менее 1,5 м

- Не менее 3 м

Вопрос 9. Конец формы

Кто должен назначать сигнальщиков?. ФНП ПС, п. 157

Ответ:

- Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

- Специалист, ответственный за безопасное производство работ ПС

- Крановщик (оператор)

- Ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС

Вопрос 10. Конец формы

Кто должен быть ознакомлен (под роспись) с проектами производства работ до начала производства работ с использованием кранов?. ФНП ПС, п. 162.

Ответ:

- Специалистов, ответственный за осуществление производственного контроля

- Лица, ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, крановщики (операторы), стропальщики

- Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, обслуживающий персонал крана

- Технический руководитель организации, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности

Конец формы

Билет 2

Вопрос 1Конец формы

. Складирование грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках должно выполняться: ФНП ПС, п. 102.

Ответ:

- По технологическим картам Начало формы

- По проекту производства работ

- По технологическим инструкциям

- По инструкциям по охране труда

Вопрос 2. Требуется ли оформление наряда-допуска на установку и работу кранов стрелового типа, подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В?. ФНП ПС, п. 115.

Ответ:

- Начало формы

- Не требуется

- Требуется при напряжении более 110 В

- Требуется не зависимо от величины напряжения

- Требуется

Вопрос 3. Конец формы

Какой нагрузкой (по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности) проводятся статические испытания крана?. ФНП ПС, п. 175

Ответ:

- 1Начало формы

- 10%

- 130%

- 120%

- 125%  для ПС всех типов (кроме подъемников)

Вопрос 3. Вопрос 3.

Вопрос 4. Укажите число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной 3d (где  d - диаметр каната, мм), если строп выполнен из каната двойной свивки?. ФНП ПС, приложение №7

Ответ:

- 6

- 12

- 4

- 16

- 30

Вопрос 5. Конец формы

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпанного суглинистого грунта и глубине котлована 4 м? ФПН, приложение 2, табл.2

Ответ:

- Начало формы

- 2,0 м

- 4,0 м

- 3,25 м

- 5,30 м

- 6,0 м

Вопрос 6. Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, должны соответствовать следующим требованиям: ФНП ПС, п. 26

Ответ:

- Быть обученными при необходимости и пройти инструктаж

- Пройти в установленном порядке аттестацию на знание правил безопасности в НГП

- Знать критерии надежности применяемых ПС

- Знать критерии работоспособности применяемых ПС

Конец формы

Вопрос 7. При какой скорости ветра работы ПС, установленных на открытом воздухе, необходимо прекращать?  ФНП ПС, п. 135.

Конец формы

Ответ:

- При скорости ветра, превышающей 25 м/сек

- При скорости ветра, превышающей 20 м/сек

- При скорости ветра, превышающей предельную

- При скорости ветра, превышающей скорость, указанную в паспорте инструкции по охране труда

- При скорости ветра, превышающей предельно допустимую скорость, указанную в паспорте ПС

Вопрос 8. Укажите высоту жестких перил ограждения люльки (кабины), выбираемой для транспортирования людей?  ФНП ПС, п. 242.

Ответ:

- Не менее 1000 мм по всему периметру пола люльки

- Не менее 900 мм по всему периметру пола люльки

- Не менее 1100 мм по всему периметру пола люльки

- Не менее 1050 мм по всему периметру пола люльки

Вопрос 9. ППР с использованием ПС, ТК на погрузочно-разгрузочные работы и другие технологические регламенты утверждаются:  ФНП ПС, п. 161.

Ответ:

- Главным инженером организации, выполняющей работы

- Руководителем соответствующего проектного института

- Руководством разработчика проекта.

- Руководителем эксплуатирующей организации, выполняющей работы

- Руководителем генподрядной строительно-монтажной организации

Вопрос 10. Кем определяется время действия наряда-допуска при работе вблизи линии электропередачи или воздушной электрической сети определяется?. ФНП ПС, п. 115

Ответ:

- Организацией, проводившей работы

- Начало формы

- Организацией, проводившей работы совместно с организацией, его выдавшей

- Главным инженером организации, проводившей работы

- Ответственным за безопасное производство работ

- Организацией, его выдавшей

Конец формы

Билет 3

Вопрос 1Конец формы

. Установка ПС в зданиях, на открытых площадках и других участках производства работ должна проводиться в соответствии: ФНП ПС, п. 103.

Ответ:

- С технологическими картами Начало формы

- С проектом производства работ

- С руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС и требованиями настоящих ФНП ПС

- С паспортом подъемного сооружения

Вопрос 2. При кантовке груза стропальщик должен находиться сбоку от кантуемого груза на расстоянии: ФНП ПС, п. 117

Ответ:

- Равном высоте груза

- Равном высоте груза плюс 0,5 метра

- Равном высоте груза плюс 0,6 метра

- Равном высоте груза плюс 1 метр

- Запрещено находиться сбоку

Вопрос 3. Вопрос 3. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: ФНП ПС, п. 117. (с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза);

Конец формы

Ответ:

- Начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 10- 15 см

- Перемещать груз при нахождении под ним людей.

- 3. Начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 200 - 300 мм

- Не допускается нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки

Вопрос 4. Вопрос 4. Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути и строениями должно быть: ФНП ПС, п. 108.

Конец формы

Ответ:

- Не менее 500 мм

- ННе менее 650 мм

- ННе менее 400 мм

- ННе менее 700 мм

Вопрос 5. Динамические испытания ПС проводятся грузом, масса которого превышает его паспортную грузоподъемность: ФНП ПС, п. 183

Конец формы

Ответ:

- На 10 процентов

- На 15 процентов

- На 25 процентов

- На 50 процентов

Вопрос 6. Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары и специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами) записывается в специальный журнал учета и осмотра:  ФНП ПС, п. 140.

Конец формы

Ответ:

- Специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС

- Специалистом, выдавшим разрешение на пуск в работу ПС

- Специалистом, ответственным за безопасное производство работ

- Уполномоченный представитель Ростехнадзора

Конец формы

Вопрос 7. С какой периодичностью должно проводиться частичное техническое освидетельствование кранов?. ФНП ПС, п. 169

Ответ:

- Начало формы

- Не реже одного раза в 6 месяцев

- Не реже одного раза в 12 месяцев

- Не реже одного раза в 1,5 года

- Не реже одного раза в 3 года

- Не реже одного раза в 5 лет

Вопрос 8. Эксплуатирующая организация должна допускать ПС в работу, если при проверке установлено, что: ФНП ПС, п. 255.

Ответ:

- Назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС

- Истек срок технического освидетельствования ПС

- Отсутствуют либо утеряны паспорт ПС

- Обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом

Вопрос 9. Канат бракуется при уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии: ФНП ПС, приложение 8, табл. 1.

Ответ:

- На 40 процентов и более

- На 25 процентов

- На 10 процентов

- Правилами не регламентировано

Конец формы

Вопрос 10. Для каких ПС проводится экспертиза промышленной безопасности? ФНП ПС, п. 264.

Ответ:

- Электрические тали грузоподъемностью до 10 т включительно, используемые как самостоятельные ПС не подлежащие учету в Ростехнадзоре

- Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно не подлежащие учету в Ростехнадзоре

- Только для ПС, которые подлежат учету

- Мостовые краны-штабелеры не подлежащие учету в Ростехнадзоре

Конец формы

Билет 4

Вопрос 3. В процессе выполнения работ с применением ПС разрешается: ФНП ПС, п. 118.

Ответ:

- Нахождение людей возле работающего крана стрелового типа

- Применять оттяжки для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения

- Изменение положения стропов на подвешенном грузе

- Подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля) только механизмом телескопирования стрелы

Вопрос 2. Кто может назначаться для управления автомобильным краном (краном-манипулятором), автогидроподъемником (вышкой) после аттестации квалификационной комиссией эксплуатирующей организации?. ФНП ПС, п. 155.

Ответ:

- Машинист (оператор), имеющий водительское удостоверение

- Водитель, имеющий удостоверение на управление краном-манипулятором

- Водитель автомобиля после его обучения по программе подготовки крановщиков (операторов)

- Стропальщик, имеющий водительское удостоверение

Вопрос 3. Результаты технического освидетельствования ПС записываются в его паспорт: ФНП ПС, п. 193.

Ответ:

- Специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, проводившим освидетельствование

- Специалистом, выдавшим разрешение на пуск в работу ПС

- Специалистом, ответственным за безопасное производство работ

- Уполномоченным представителем Ростехнадзора

Вопрос 4. При проведении кантовочных операций "тяжелыми грузами" считаются грузы массой:  ФНП ПС, п. 117

Ответ:

- Грузы со смещением центра тяжести

- Более 40% грузоподъемности механизма подъема

- Более 75% грузоподъемности механизма подъема

- Более 50% грузоподъемности механизма подъема

Вопрос 5. При совместной работе ПС на строительном объекте расстояние по горизонтали между перемещаемыми грузами должно быть:  ФНП ПС, п. 164

Конец формы

Ответ:

- Не менее 4 м

- Не менее 5 м

- Не менее 3 м

- Не менее 1 м

Вопрос 6. На какие краны распространяются Правила (ФНП ПС)?. п. 3

Ответ:

- Краны-трубоукладчики

- Начало формы

- Лифты

- Автопогрузчики

- Канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы

Вопрос 7. Каким образом для управления ПС и их обслуживания эксплуатирующая организация назначает крановщиков (операторов), их помощников, слесарей и наладчиков указателей, ограничителей и регистраторов, а для обслуживания ПС с электрическим приводом, кроме того, и электромонтеров?. ФНП ПС, п. 154

Ответ:

- Распорядительным актом организации

- Указанием по цеху

- Устным указанием по организации

- Правилами не регламентировано.

Вопрос 8. Вопрос 8.  Установка кранов, передвигающихся по надземному рельсовому пути, должна производиться с соблюдением следующих требований: ФНП ПС, п. 107

Конец формы

Ответ:

- Р1. асстояние от верхней точки крана до потолка здания должно быть не менее 150 мм

- Начало формы

- Расстояние от верхней точки крана до нижнего пояса стропильных ферм должно быть не менее 200 мм

- Расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования должно быть не менее 400 мм

- Расстояние от выступающих частей торцов крана до стен здания и перил проходных галерей должно быть не менее 50 мм

Вопрос 9. Разрешено ли заменять стальные канаты крестовой свивки на канаты односторонней свивки ФНП ПС, п. 195

Конец формы

Ответ:

- Разрешается

- Допускается

- Разрешается замена канатов, изготовленных по международным стандартам

- Разрешается, если он имеет диаметр, равный диаметру заменяемого каната

- Запрещается

Вопрос 10. При работе подъемника связь между персоналом в люльке и крановщиком (оператором) должна поддерживаться непрерывно при подъеме люльки до 10 метров:  ФНП ПС, п. 254.

Ответ:

- Знаковой сигнализацией

- Радиосвязью

- Голосом

- Телефонной связью

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Билет 5

Вопрос 1. В каком случае стропальщик при подъеме и опускании груза может находиться возле груза?. ФНП ПС, п. 117

Ответ:

- Начало формы

- Если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки

- Если груз поднят на высоту не более 1200 мм от уровня площадки

- Если груз поднят на высоту не более 1500 мм от уровня площадки

- Если груз находится на площадке

Конец формы

Вопрос 2. Запрещается эксплуатация стропов со следующими дефектами и повреждениями металлических элементов (колец, петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев): ФНП ПС, приложении № 7.

Ответ:

- И1. зносом поверхности элементов, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 5 процентов

- Начало формы

- Повреждением резьбовых соединений и других креплений

- Наличием местных вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 3 процента

- Наличием остаточных деформаций

Конец формы

Вопрос 3Конец формы

. Находящиеся в эксплуатации ПС должны быть снабжены табличками с обозначениями: ФНП ПС, п. 124.

Ответ:

- Заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и даты следующего полного технического освидетельствования

- Регистрационного номера ПС, паспортной грузоподъемности и даты следующего полного технического освидетельствования

- Заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и даты следующего полного и частичного технического освидетельствования

- Заводского номера ПС, регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего полного технического освидетельствования

Вопрос 4. Оценку работоспособности стальных канатов, цепей, рельсовых путей, грузозахватных приспособлений при проведении технического освидетельствования выполняют: ФНП ПС, п. 194

Ответ:

- Согласно данным паспорта ПС

- Согласно инструкции по охране труда

- Согласно методикам и браковочным показателям, приведенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС

- Согласно требованиям, устанавливаемым ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС

Конец формы

Вопрос 5Конец формы

.  Монтаж конструкций, имеющих большую парусность и габариты (витражи, фермы, перегородки, стеновые панели) относятся к работам в местах действия опасных факторов, которые должны прекращаться при силе ветра:  ФНП ПС, п. 167.

Ответ:

- 16 м/с и выше

- 10 м/с и выше

- 12 м/с и выше

- Правилами не регламентировано

Вопрос 6. С какой периодичностью должно проводиться полное техническое освидетельствование ПС для обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорных установок?. ФНП ПС, п. 169.

Ответ:

- Начало формы

- Не реже одного раза в 8 лет

- 1 раз в 5 лет

- Не реже одного раза в 4 года

- Устанавливается территориальным органом Ростехнадзора

Вопрос 7. Не подлежат учету в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору следующие ПС: ФНП ПС, п. 148.

Ответ:

- Краны стрелового типа с постоянным вылетом Начало формы

- Электрические тали

- Строительные подъемники

- Краны-трубоукладчики

Вопрос 8. Плановая проверка состояния рельсовых путей ПС проводится:  ФНП ПС, п. 212.

Ответ:

- Не реже одного раза в один в полугодие специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии после каждых 24 смен работы

- Не реже одного раза в один в год специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии

- 1 раз в 10 дней крановщиком

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Вопрос 9онец формы

. Стрелы кранов, при их повороте или перемещении, должны также находиться выше встречающихся на пути оборудования и предметов:  ФНП ПС, п. 105.

Ответ:

- Не менее чем на 500 мм Начало формы

- Не менее чем на 400 мм

- Не менее чем на 1000 мм

- Не менее чем на 300 мм

Вопрос 10. Конец формы

Могут ли мостовые краны использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок?. ФНП ПС, п. 123.

Ответ:

- Начало формы

- Не могут. Это запрещено правилами (ФНП ПС)

- Могут по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора

- Могут. Работы выполняются по наряду-допуску, определяющему меры безопасности.

Билет 6

Вопрос 1. Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 1Вопрос 1Вопрос 1Вопрос 1Вопрос 1Вопрос 1Что должно быть предпринято в случае, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления и при отсутствии между оператором (крановщиком) и стропальщиком радио– или телефонной связи? ФНП ПС, п. 157.

Ответ:

- Должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков.

- Должен быть назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ.

- Должны быть разработаны условные обозначения для передачи сигнала.

- Должен быть разработан план действий для крановщика и стропальщика.

Вопрос 2. Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему  ПС? ФНП ПС, п. 156.

Ответ:

- Перед допуском к работе, под расписку.

- Перед прохождением периодического инструктажа.

- После прохождения вводного инструктажа.

- Перед проведением первичного инструктажа на рабочем месте.

Вопрос 3.  Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары? ФНП ПС, п. 140.

Ответ:

- В паспорт грузозахватного приспособления, тары.

- В специальный журнал учета и осмотра.

- Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации.

- Устанавливается положением о контроле качества технологических процессов, принимаемом эксплуатирующей организацией.

- Наносится непосредственно на бирку грузозахватного приспособления, тары.

Вопрос 4.  В каких случаях разрешается погрузка пакетов металлопроката или труб за металлические скрутки пакетов? ФНП ПС, п. 129.

Ответ:

- Если скрутки выполнены из мягкой стальной проволоки и их не менее четырех.

- Если по техническим условиям на строповку они являются «хомутами».

- Запрещается во всех случаях.

- Если подъем и перемещение пакетов металлопроката или труб выполняют с помощью траверсы, крюки которой застропованы в скрутки.

- Если они применяются всего для двух последующих перегрузок: например, для загрузки в полувагон и последующей разгрузки.

Вопрос 5.  В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками? ФНП ПС, п. 119.

Ответ:

- В случаях, когда масса груза не превышает половины грузоподъемности крана.

- В случаях, когда поднятый груз удален от стен здания и выступающих частей оборудования.

- В случаях, когда разворот выполняет специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

- В случаях, когда разворот груза выполняют в кузове автомобиля или полувагона.

- В случаях, когда груз поднят на высоту не более 1000 мм.

Вопрос 6. Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем? ФНП ПС, п. 115.

Ответ:

- Разработчик ППР.

- Эксплуатирующая организация.

- Специализированная организация.

- Владелец линии.

- Определение порядка работы не требуется, поскольку изолированный кабель безопасен.

Вопрос 7. С какой периодичностью в эксплуатации следует осматривать траверсы, клещи, захваты и тару? ФНП ПС, п. 228.

Ответ:

- При проведении плановых полных технических освидетельствований ПС, с которыми они применяются.

- Перед началом каждой рабочей смены.

- Каждые 10 дней.

- Каждый месяц.

- Один раз в год.

Вопрос  8. Каким оборудованием в эксплуатирующей организации должны быть обеспечены ее стропальщики, с целью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов строповки? ФНП ПС, п. 125.

Ответ:

- Кувалдами, молотками, ломами и т.п.

- Канатными и цепными стропами, соответствующими массе перемещаемых грузов.

- Испытанными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе перемещаемых грузов.

- Испытанными и маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов.

- Определяется технологическими процессами транспортировки грузов, принятыми в эксплуатирующей организации.

Вопрос 9. Вопрос 3. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: ФНП ПС, п. 117. (с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза);

Конец формы

Ответ:

- Начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 10- 15 см

- Перемещать груз при нахождении под ним людей.

- 3. Начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 200 - 300 мм

- Не допускается нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки

Вопрос 10. Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических регламентов? ФНП ПС, п. 5.

Ответ:

- Паспорт ПС.

- Протокол испытаний, проведенный изготовителем.

- Сертификат или декларация соответствия.

- Акт технического освидетельствования.

Ответы на билеты

для проверки знаний руководителей и специалистов

сервисных предприятий ООО «РН - Юганскнефтегаз» по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения,

предназначенные для подъема и перемещения грузов. Б.9.31

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Используемые нормативные документы:

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (утв. Приказом  Ростехнадзора  от   12.11.2013   №   533).

Заместитель  главного инженера  -

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года