БИЛЕТЫ

для проверки знаний работников подрядных организаций

по организации безопасного проведения газоопасных работ

Разработчик: Управление по работе с подрядными

организациями ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2021г.

## Билет № 1

- При каком содержании кислорода в рабочей зоне работы относятся к газоопасным? (п. 1.4 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Ниже 5 % объемных долей.

- Ниже 10 % объемных долей.

- Ниже 15 % объемных долей.

- Ниже 20 % объемных долей.

- В каких случаях должны проводиться газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования? (п. 1.11 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Когда они не могут быть механизированы.

- Когда они не могут быть автоматизированы.

- Когда они не могут быть проведены без непосредственного участия работников.

- Верно 1, 2, 3.

- Какой документ должен быть разработан на каждый опасный производственный объект? (п. 1.13 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Перечень газоопасных работ.

- График газоопасных работ.

- Положение по газоопасным работам.

- Мероприятия по газоопасным работам.

- Допускаются ли к проведению газоопасных работ стажеры, ученики, практиканты? (п. 1.33 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Да.

- Нет.

- На усмотрение начальника цеха.

- По согласованию со специалистом по ОТ и ПБ.

- Кто может привлекаться к газоопасным работам, связанным с применением кислородно-изолирующих противогазов и воздушных изолирующих аппаратов? (п. 4.11 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Лица, прошедшие специальное обучение пользованию этими аппаратами и не имеющие медицинских противопоказаний для работы в них.

- Лица, прошедшие стажировку.

- Лица, прошедшие проверку знаний.

- Лица, прошедшие инструктаж и проверку знаний.

- До какой температуры должны быть охлаждены нагретые аппараты и емкости перед допуском внутрь работников? (п. 5.8 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не выше 30 °С.

- Не выше 35 °С.

- Не выше 40 °С.

- Не выше 45 °С.

- В каком количестве экземпляров должен быть оформлен наряд-допуск на проведение газоопасных работ? (п. 2.1 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- В одном экземпляре.

- В двух экземплярах.

- В трех экземплярах.

- Не регламентируется.

- Какой срок единовременного пребывания работника в шланговом противогазе? (п. 4.6 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Определяется нарядом-допуском, но не должен превышать 5 минут с последующим отдыхом не менее 5 минут.

- Определяется нарядом-допуском, но не должен превышать 10 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- Определяется нарядом-допуском, но не должен превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- Определяется нарядом-допуском, но не должен превышать 40 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

- По какому документу должны передаваться территория и оборудование, выделяемые подрядным организациям для ремонта и обслуживания? (п. 1.28 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- По наряду-допуску.

- По акту-допуску.

- По перечню газоопасных работ.

- По усмотрению специалиста по ОТ и ПБ.

- Каким документом назначаются лица, имеющие право выдачи и утверждения нарядов-допусков? (п. 2.2 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Перечнем газоопасных работ.

- Распорядительным документом.

- Актом-допуском.

- Нарядом-заказом.

## Билет № 2

- Кем разрабатывается Перечень газоопасных работ? (п. 1.14 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Бригадиром.

- Мастером.

- Начальником цеха, производственного подразделения.

- Специалистом по ОТ и ПБ.

- Какие газоопасные работы могут проводиться без оформления наряда-допуска? (п. 1.23 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.

- Газоопасные работы, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей.

- Периодически повторяющиеся газоопасные работы, характеризующиеся постоянством места и характера работ.

- Верно 1 и 2.

- К неотложным газоопасным работам относятся: (п. 1.26 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Первоочередные работы безотлагательного характера, направленные на предупреждение возникновения аварий на ОПО.

- Первоочередные работы безотлагательного характера, направленные на предупреждение возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью работников ОПО;

- Верно 1 и 2.

- Не регламентируется.

- При каком количестве исполнителей в бригаде следует выполнять газоопасные работы? (п. 1.30 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- В составе не менее 2 исполнителей.

- В составе не менее 3 исполнителей.

- В составе не менее 4 исполнителей.

- Не регламентируется.

- В каких документах должны быть изложены меры безопасности при газоопасных работах, проводимых без оформления наряда-допуска? (п. 1.23 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- В технологическом регламенте.

- В производственных инструкциях.

- В инструкциях по промышленной безопасности и охране труда по профессиям и видам работ.

- Верно 1, 2, 3.

- В соответствии с каким документом должны проводиться работы по локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемые без наряда-допуска на проведение газоопасных работ до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде? (п. 1.13 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Графиком профилактического обследования и ремонта.

- Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

- Технологическим регламентом.

- Технологической схемой.

- Из каких этапов состоит каждая газоопасная работа, выполняемая с оформлением наряда-допуска или без оформления наряда-допуска? (п. 1.35 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Подготовка объекта к проведению газоопасной работы.

- Непосредственное проведение газоопасной работы.

- Оформление документов.

- Верно 1 и 2.

- В каких случаях подлежит пересмотру Перечень газоопасных мест? (п. 1.14 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Периодически, не реже 1 раза в год.

- Незамедлительно в случаях проведения реконструкции объекта, изменении технологического процесса и технологической схемы производства, замены сырья.

- Не регламентируется.

- Верно 1, 2.

- Кто разрабатывает наряд-допуск на проведения газоопасных работ при работе подрядной организации на объектах Общества, переданных им по акту-допуску? (п. 2.8 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Подрядная организация.

- Начальник цеха, на объекте которого выполняются работы.

- Подрядная организация и согласовывает с начальником цеха, на объекте которого выполняются работы.

- Не регламентируется.

- В каком случае допускается назначать одного руководителя за подготовку и непосредственное проведение газоопасной работы, при выполнении работ одним составом исполнителей? (п. 2.25 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Назначенное лицо знает безопасные методы и приемы ведения работы.

- Назначенное лицо освобождено от выполнения других обязанностей на период ее проведения.

- Не регламентируется.

- Верно 1, 2.

## Билет № 3

- Кем утверждается Перечень газоопасных работ? (п. 1.14 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Начальником цеха.

- Специалистом по ОТ и ПБ.

- Первым заместителем Генерального директора по производству - Главным инженером Общества.

- Главным инженером производственного управления.

- Какой срок хранения Журнала регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ и Журнала учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ? (п. 1.24 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не менее одного месяца со дня их окончания.

- Не менее трех месяцев со дня их окончания.

- Не менее шести месяцев со дня их окончания.

- Не регламентируется.

- Допускается ли совмещение огневых и газоопасных работ в одном помещении или в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ, или на разных уровнях одной установки, колонны? (п. 4.9 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Допускается.

- Не допускается.

- Допускается с согласованием специалиста по ОТ и ПБ.

- Не регламентируется.

- Что следует обеспечить для безопасного проведения газоопасных работ? (п. 4.4 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Последовательность и режим выполнения газоопасной работы.

- Контроль за состоянием воздушной среды.

- Принятие мер, исключающих допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением.

- Верно 1, 2, 3.

- Какой срок хранения экземпляров народов-допусков? (п. 2.18 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не менее одного месяца.

- Не менее трех месяцев.

- Не менее шести месяцев.

- Не регламентируется.

- Что должен использовать работник, спускающийся, входящий в аппарат или емкость? (п. 5.22 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Предохранительный пояс или страховочную привязь.

- Предохранительный пояс с сигнально-спасательной веревкой.

- Страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой.

- Верно 2, 3.

- Допускается ли совмещений огневых работ внутри аппарата или емкости с другими видами ремонтных работ? (п. 5.36 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Допускается.

- Не допускается.

- Допускается с согласованием специалиста по ОТ и ПБ.

- Не регламентируется.

- Кто несет ответственность за организацию работ по обеспечению безопасного проведения газоопасных работ в целом по Обществу? (п. 7.1 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Начальник производственного управления.

- Первый заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер Общества.

- Начальник цеха.

- Специалист по ОТ и ПБ.

- Должен ли работник, спускающийся, входящий в аппарат держать какие-либо предметы в руках? (п. 5.23 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не должен.

- Должен.

- Должен в присутствии лица, ответственного за данную работу.

- Должен в присутствии представителя специалиста по ОТ и ПБ.

- В каких случаях подлежит пересмотру Перечень газоопасных мест? (п. 1.14 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Периодически, не реже 1 раза в год.

- Незамедлительно в случаях проведения реконструкции объекта, изменении технологического процесса и технологической схемы производства, замены сырья.

- Не регламентируется.

- Верно 1, 2.

## Билет № 4

- Кто может привлекаться к газоопасным работам, связанным с применением кислородно-изолирующих противогазов и воздушных изолирующих аппаратов? (п. 4.11 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Лица, прошедшие специальное обучение пользованию этими аппаратами и не имеющие медицинских противопоказаний для работы в них.

- Лица, прошедшие стажировку.

- Лица, прошедшие проверку знаний.

- Лица, прошедшие инструктаж и проверку знаний.

- Допускается ли совмещение огневых и газоопасных работ в одном помещении или в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ, или на разных уровнях одной установки, колонны? (п. 4.9 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Допускается.

- Не допускается.

- Допускается с согласованием специалиста по ОТ и ПБ.

- Не регламентируется.

- Какой срок хранения экземпляров народов-допусков? (п. 2.18 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не менее одного месяца.

- Не менее трех месяцев.

- Не менее шести месяцев.

- Не регламентируется.

- До какой температуры должны быть охлаждены нагретые аппараты и емкости перед допуском внутрь работников? (п. 5.8 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не выше 30 °С.

- Не выше 35 °С.

- Не выше 40 °С.

- Не выше 45 °С.

- Кем разрабатывается Перечень газоопасных работ? (п. 1.14 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Бригадиром.

- Мастером.

- Начальником цеха, производственного подразделения.

- Специалистом по ОТ и ПБ.

- При каком количестве исполнителей в бригаде следует выполнять газоопасные работы? (п. 1.30 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- В составе не менее 2 исполнителей.

- В составе не менее 3 исполнителей.

- В составе не менее 4 исполнителей.

- Не регламентируется.

- В каких документах должны быть изложены меры безопасности при газоопасных работах, проводимых без оформления наряда-допуска? (п. 1.23 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- В технологическом регламенте.

- В производственных инструкциях.

- В инструкциях по промышленной безопасности и охране труда по профессиям и видам работ.

- Верно 1, 2, 3.

- Каким документом назначаются лица, имеющие право выдачи и утверждения нарядов-допусков? (п. 2.2 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Перечнем газоопасных работ.

- Распорядительным документом.

- Актом-допуском.

- Нарядом-заказом.

- Допускаются ли к проведению газоопасных работ стажеры, ученики, практиканты? (п. 1.33 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Да.

- Нет.

- На усмотрение начальника цеха.

- По согласованию со специалистом по ОТ и ПБ.

- Из каких этапов состоит каждая газоопасная работа, выполняемая с оформлением наряда-допуска или без оформления наряда-допуска? (п. 1.35 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Подготовка объекта к проведению газоопасной работы.

- Непосредственное проведение газоопасной работы.

- Оформление документов.

- Верно 1 и 2.

## Билет № 5

- В каких случаях должны проводиться газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования? (п. 1.11 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Когда они не могут быть механизированы.

- Когда они не могут быть автоматизированы.

- Когда они не могут быть проведены без непосредственного участия работников.

- Верно 1, 2, 3.

- Кто разрабатывает наряд-допуск на проведения газоопасных работ при работе подрядной организации на объектах Общества, переданных им по акту-допуску? (п. 2.8 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Подрядная организация.

- Начальник цеха, на объекте которого выполняются работы.

- Подрядная организация и согласовывает с начальником цеха, на объекте которого выполняются работы.

- Не регламентируется.

- Какой документ должен быть разработан на каждый опасный производственный объект? (п. 1.13 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Перечень газоопасных работ.

- График газоопасных работ.

- Положение по газоопасным работам.

- Мероприятия по газоопасным работам.

- До какой температуры должны быть охлаждены нагретые аппараты и емкости перед допуском внутрь работников? (п. 5.8 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не выше 30 °С.

- Не выше 35 °С.

- Не выше 40 °С.

- Не выше 45 °С.

- Должен ли работник, спускающийся, входящий в аппарат держать какие-либо предметы в руках? (п. 5.23 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не должен.

- Должен.

- Должен в присутствии лица, ответственного за данную работу.

- Должен в присутствии представителя специалиста по ОТ и ПБ.

- В каком количестве экземпляров должен быть оформлен наряд-допуск на проведение газоопасных работ? (п. 2.1 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- В одном экземпляре.

- В двух экземплярах.

- В трех экземплярах.

- Не регламентируется.

- При каком количестве исполнителей в бригаде следует выполнять газоопасные работы? (п. 1.30 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- В составе не менее 2 исполнителей.

- В составе не менее 3 исполнителей.

- В составе не менее 3 исполнителей.

- Не регламентируется.

- К неотложным газоопасным работам относятся: (п. 1.26 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Первоочередные работы безотлагательного характера, направленные на предупреждение возникновения аварий на ОПО.

- Первоочередные работы безотлагательного характера, направленные на предупреждение возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью работников ОПО.

- Верно 1 и 2.

- Не регламентируется.

- Какие газоопасные работы могут проводиться без оформления наряда-допуска? (п. 1.23 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.

- Газоопасные работы, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей.

- Периодически повторяющиеся газоопасные работы, характеризующиеся постоянством места и характера работ.

- Верно 1 и 2.

- Какой срок хранения Журнала регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ и Журнала учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ? (п. 1.24 инструкции № 2.2.13 по ПБиОТ по организации безопасного проведения газоопасных работ).

- Не менее одного месяца со дня их окончания.

- Не менее трех месяцев со дня их окончания.

- Не менее шести месяцев со дня их окончания.

- Не регламентируется.

## Ответы

на билеты для проверки знаний работников подрядных организаций

по организации безопасного проведения газоопасных работ

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Используемые нормативные документы:

1. Инструкция № 2.2.13 «По промышленной безопасности и охране труда по организации безопасного проведения газоопасных работ».

Начальник Управления по работе

с подрядными организациями

ООО «РН-Юганскнефтегаз»								А.В. Белов

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

по промышленной безопасности,

охране труда и окружающей среды

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

______________ С.В. Буров

«_____» __________ 2021 г.